АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Архитекторы								Е.П.Гармаева

О.Е.Кухарева

Ответственные исполнители по разделам:

- инженерные сантехнические сети				Е.Молчанская

- инженерные электротехнические сети			С.Лапшин

- архитектурно-планировочная часть			          Е.П.Гармаева

- охрана окружающей среды					И.В.Нечаева

Графическое оформление проекта выполнили:

Архитектор								Е.П.Гармаева

О.Е.Кухарева

Б.Д.Лхасаранова

##### СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

##### (комплектация)

##### Том I. Генеральный план МО СП «Сотниковское». Положения о территориальном планировании.

Том II. Генеральный план МО СП «Сотниковское». Материалы по обоснованию

##### Том III. Охрана окружающей среды

##### СОСТАВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Наименование | № листа | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | - | 3 |
| 1. 2. 3. 4 | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: Схема границ зон с особыми условиями использования территории Проектный план. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема функционального зонирования | 1 2 3 4 | 3 3 3 3 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № п/п | Наименование разделов | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение |  |
| 1. | Цели и задачи территориального планирования |  |
| 2. | Проектные предложения и перечень мероприятий по территориальному планированию МО СП «Сотниковское» |  |
| 2.1. | Функциональное зонирование территории |  |
| 2.2. | Численность населения. Жилищное строительство |  |
| 2.3. | Стратегические направления развития сельского поселения |  |
| 2.4. | Социальная инфраструктура |  |
| 2.5. | Инженерная инфраструктура |  |
| 2.6. | Транспортная инфраструктура |  |
| 2.7. | Состав и границы зон с особыми условиями использования территории |  |
| 2.8. | Перечень территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| 2.9. | Мероприятия по охране окружающей среды |  |
| 2.10 | Мероприятия по охране объектов культурного наследия |  |
| 3. | Планируемые объекты капитального строительства местного значения |  |

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Цели и задачи генерального плана:

- определение долгосрочной стратегии развития территории;

- разработка функционально-планировочной организации территории, разработка основных направлений развития инженерно-транспортной инфраструктуры;

- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.

Положения генерального плана МО СП «Сотниковское» являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

- ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО СП «СОТНИКОВСКОЕ»

  - Функциональное зонирование

Территорию муниципального образования сельское поселение «Сотниковское» составляют исторически сложившиеся земли поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования и земли для развития поселения.

Территория сельского поселения имеет площадь 31454,1 га.

Функциональные зоны

Таблица 1

| № п/п | Зоны | Ед.изм | Исх. год | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 3124,0 | 2029,0 |
| 2. | Земли населенных пунктов | га | 382,6 | 1547,3 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 94,4 | 24,7 |
| 4. | Земли лесного фонда | га | 26682,1 | 26682,1 |
| 5. | Земли водного фонда | га | 1171,0 | 1171,0 |
| 6. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | - |
| 7. | Земли запаса | га | - | - |
|  | Общая площадь в границах поселения | га | 31454,1 | 31454,1 |

Генеральным планом предусматривается изменение границ земель различных категорий, в основном за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов.

| Населенные пункты | Планируемые границы населенного пункта | Направление развития, площади | За счет земель |
| --- | --- | --- | --- |
| С. Сотниково | 1462,0 га | 1 очередь 46,5 – кв. Садовый 8,4 – кв. Лесной 18,9 – кв. Придорожный 32,0 – кв. Пески 80,5 – ИЖС в направлении РК «Здоровье» Расчетный срок 35,3 – кв. Горный 25,7 – на пустующих территориях бывшей птицефабрики | С/х использования |
| С. Ошурково | 74,85 | 13,04 га – северо-западное, западное | С/х использования |

  - Численность населения. Жилищное строительство

Численность населения на первую очередь строительства и расчетный срок определяется на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения и демографического прогноза естественного и механического прироста населения.

Но, учитывая создание близость к городу, а также исходя из территориальных возможностей, численность населения по селам принята следующая:

Таблица № 6

| Наименование села | На начало проектирования | На первую очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Сотниково | 6677 | 8000 | 10000 |
| Ошурково | 517 | 670 | 790 |
| Итого: | 7194 | 8670 | 10790 |

Жилищное строительство

Новое жилищное строительство в МО СП «Сотниковское» намечено осуществлять в основном за счет освоения свободных территорий, паевых земель, освобожденных территорий внутри существующей застройки.

| Населенные пункты | Направления территориального развития | Количество земельных участков |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расч.срок | в т.ч. 1 очер. |
| Село Сотниково | Западное и южное | 949 | 378 |
| Село Ошурково | Северное, западное и южное | 78 | 44 |

  - Стратегические направления развития сельского поселения

Возможности для развития сельского хозяйства и промышленности

- увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции;

-  удовлетворение населения поселения собственными продуктами питания;

- организация сбыта произведенной сельхозпродукции через организацию потребительского сбытового кооператива;

- поддержка развития малого предпринимательства;

- производство пищевой и  перерабатывающей промышленности;

- производство хлебобулочных изделий;

- производство строительных материалов;

Придорожный сервис: близость автомобильной дороги федерального значения предполагает развитие объектов придорожной инфраструктуры (АЗС, СТО, общественное питание, мини-рынки по продаже свежей сельхозпродукции, дикоросов).

  - Социальная инфраструктура

Развитие и совершенствование сферы обслуживания – непременное условие устойчивого развития населенных пунктов, способствующее принципиальному улучшению жизни населения.

В целом, по вопросу формирования системы обслуживания в поселении, можно выделить основные направления, предусмотренные генеральным планом поселения:

- обеспечение самодостаточности поселения по обеспечению населения сферой обслуживания;

- стимулирование развития мелкого и среднего бизнеса в сфере предоставления услуг.

Основные объекты обслуживания сосредоточены в административном центре поселения – в с. Сотниково. В настоящее время в селе имеется довольно развитая сеть культурно-бытового обслуживания населения. Однако емкость отдельных учреждений и их техническое состояние является недостаточным и неудовлетворительным.

Наиболее крупными общественными зданиями в селе являются средняя школа, больница, поликлиника, церковь, здание администрации.

Объекты культурно-бытового обслуживания населения расположены в пределах пешеходной доступности.

Степень социальной зрелости каждого поселения, включая малочисленные, определяется наличием в нем полной номенклатуры объектов в указанных областях обслуживания на уровне, соответствующем его типологии, численности и месту в системе расселения.

Уникальные объекты эпизодического спроса (театры, выставочные залы, спорткомплексы, университеты, научные центры, больница и прочие учреждения) концентрируются в республиканском центре г. Улан-Удэ и в районном центре с. Иволгинск.

Нормативная база для определения номенклатуры и объемов культурно-бытового строительства формируется на основе СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

  - Инженерная инфраструктура

Перечень мероприятий по водоснабжению

| № п/п | Перечень мероприятий |
| --- | --- |
| Первая очередь |
| 1. | Проведение инвентаризации объектов водоснабжения, в первую очередь водозаборных скважин и зон санитарной охраны Проведение анализа качества питьевой воды в населенных пунктах, не охваченных контролем. |
| 2. | Формирование реестра бюджетных дошкольных, образовательных и лечебных учреждений, нуждающихся в оборудовании для очистки воды (фильтры). |
| 3. | Заключение долгосрочных договоров аренды или концессии с частными операторами. |
| 4. | Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения. |
| 5. | Обеспечение бюджетных дошкольных, образовательных и лечебных учреждений оборудованием для доочистки питьевой воды. |
| 6. | Обустройство зон санитарной охраны всех водозаборов района. |
| 7. | Установка приборов учета воды у потребителей. |
| 8. | Обустройство водозаборных скважин и санитарно-охранных зон водозабора с. Сотниково. |
| 15. | Модернизация водозаборов, водоводов и уличной водопроводной сети в с. Сотниково. |

Перечень мероприятий по водоотведению

| № п/п | Перечень мероприятий |
| --- | --- |
| Первая очередь |
| 1. | Строительство и реконструкция систем водоотведения в населенных пунктах поселения |
| 2. | Реконструкция сетей водоотведения в.с. Сотниково. |
| 4. | Строительство локальных очистных сооружений для очистки сточных вод лечебно-профилактических учреждений. |

Перечень мероприятий по теплоснабжению

| № п/п | Перечень мероприятий |
| --- | --- |
|  | 1-ая очередь |
| 1. | Модернизация котельных Иволгинского района (установка ХВО, приборов учёта тепла и воды, циклонов для эффективной очистки уходящих газов). |
| 4. | Модернизация тепловых сетей с. Сотниково. |
| 7. | Реконструкция котельных бюджетной сферы. |
|  | Расчетный срок |
| 13. | Реконструкция котельных бюджетной сферы. |
| 14. | Установка солнечных коллекторов, внедрение тепловых насосов. |

Газоснабжение

Газоснабжение. Развитие газоснабжения и газификации МО СП «Сотниковское» предлагается осуществлять в 2 этапа.

Этап 1 – газификация СУГ.

Этап 2 – до 2015 г. газификация сжиженным природным газом (СПГ). На данном этапе к газификации принимаются крупные административные центры сельских поселений.

Перечень мероприятий по электроснабжению

Генеральным планом МО СП «Сотниковское», с учётом перспективного развития, предлагается развитие  и реконструкция сетей электроснабжения:

Существующие воздушные сети 0.4кВ, выполненные неизолированными проводами, поэтапно переводятся в  сети 0,4кВ выполненные самонесущим изолированным проводом СИП2А на железобетонных или деревянных с ж/б приставками опорах, совместно с  наружным освещением.

Резервное электроснабжение потребителей первой категории производится от независимых источников питания, располагаемых вблизи потребителей.

Связь,  радиофикация и телевидение

- повышение эффективности работы операторов связи;

- расширение и модернизация существующих телекоммуникационных сетей,

- оказание современных видов услуг связи (Интернета, передачи данных, сотовой, пейджинговой связи и т.д.);

- внедрение новых информационных технологий для предоставления новых видов услуг почты в рамках федеральных целевых программ.

  - Транспортная инфраструктура

По территории поселения проходит автомобильная дорога федерального значения Иркутск - Улан-Удэ - Чита, а также участок железной дороги Транссибирской магистрали

Расстояние между селами Сотниково и Ошурково составляет 12 км. Ближайшая железнодорожная станция – ст. Улан-Удэ.

Транспортная связь села с другими населенными пунктами осуществляется автотранспортными предприятиями г. Улан-Удэ. Маршруты движения пассажирского транспорта оборудованы остановками, на некоторых из них имеются крытые павильоны.

  - Состав и границы зон с особыми условиями использования территории

В состав зон с особыми условиями использования территории Сотниковского поселения входят:

Байкальская природная территория с:

- Буферной экологической зоной, в пределах которой находится вся территория МО СП «Сотниковское»;

Хозяйственная деятельность на ее территории регламентируется целым пакетом нормативно-правовых документов, в том числе федерального уровня. Озеро Байкал имеет международный статус.

Водоохранные зоны водоёмов – водоохранные зоны рек и озёр (ширина водоохранной зоны устанавливается согласно ст. 65 Водного Кодекса):

Ширина водоохранных зон рек, установленных в соответствии с «Водным кодексом РФ»: минимальные размеры водоохранных зон для:

- рек и ручьев длиной менее10 км составляют 50 м;

- четко выраженных истоков рек – радиусом 50м.

- рек и ручьев длиной от 10 до 50 км – 100м.

- рек и ручьев длиной от 50 км и более  – 200м.

- радиус водоохранной зоны истоков рек устанавливается в размере – 50 м.

| № п/п | Названия водных объектов | Ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | р.Селенга | 200 |
| 2. | р.Сотникова | 50 |
| 3. | р.Уточкина | 50 |
| 4. | р.Ошуркова | 50 |
| 5. | р. Матюшкина | 50 |
| 6. | р. Половинный | 50 |
| 7. | р. Подхребетный | 50 |
| 8. | р. Мостовка | 50 |

- Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий - в зависимости от класса опасности рассчитывается размер санитарно-защитной зоны.    Размеры санитарно-защитных зон не всегда соответствуют установленным нормам, а в отдельных случаях и вообще отсутствуют. Кроме того, территории некоторых санитарно-защитных зон заселены.

Защитные леса. Все леса, находящиеся на территории поселения относятся к защитным. Леса,  расположенные в границах МО СП «Сотниковское», относятся к  Гурульбинскому участковому лесничеству Иволгинского лесничества и к Мостовскому, Березовскому и Верхне-Березовскому участковым лесничествам Улан-Удэнского   лесничества. В соответствии с лесохозяйственным регламентом Иволгинского  и Улан-Удэнского  лесничества защитные леса отнесены к категории  «леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов». Согласно ст. 105 Лесного кодекса РФ правовой режим лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов,  в зеленых зонах, лесопарках запрещает:

- проведение сплошных рубок лесных насаждений;

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в т.ч.   в научных целях;

- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;

- ведение охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства;

- разработка месторождений полезных ископаемых;

- размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений.

Охранные зоны высоковольтных линий электропередач - от линий 110 кВ – 20 м по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали, от 220 кВ – 25 м, от 35 кВ – 15 м, от 10 кВ – 10 м.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Первый пояс строгого режима охватывает место забора подземных вод и головные водопроводные сооружения:  скважины с насосными станциями, резервуары чистой воды, насосная станция второго подъема и контррезервуары. Граница первого пояса скважин проходит на расстоянии 50 м от крайних скважин и 30 м от других сооружений. Территория первого пояса строгого режима ограждается глухим забором высотой 2,5м и колючей проволокой на расстоянии 5м вдоль внутренней стороны ограждения площадки на высоту 1,2м  и окружается двумя рядами зеленых насаждений. В зоне внутреннего и внешнего ограждения устраивается тропа шириной 1м на расстоянии 1м от внутреннего ограждения. Устраивается наружное освещение и организуется сторожевая охрана. Для оповещения персонала предусматривается радиотрансляционная сеть. Подъездные пути к сооружениям засыпаются песком и щебнем.

На территории 1-го пояса строго воспрещается: проживание людей, посадка высокоствольных деревьев, содержание скота, доступ посторонних лиц, применение ядохимикатов и удобрений, проведение строительных работ без согласования с органами государственного санитарного надзора.

Второй и третий пояса – пояса ограничений.  На территории этих поясов охраняются от загрязнения источники питания  подземных вод и эксплуатационные сооружения водозабора.

При комплексной оценке территории по природным, техногенным и планировочным факторам были выявлены следующие сложившиеся ограничения, учитываемые в проекте генерального плана:

- прибрежные защитные полосы рек – 20-30 м;

- СЗЗ от очистных сооружений – 200 м;

- СЗЗ от полей-поглотителей – 300 м;

- придорожные защитные полосы автодороги регионального значения – 50 м.

- СЗЗ от сельских кладбищ – 50 м,

- СЗЗ от скотомогильника – 1000 м.

  - Перечень территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Территория поселения подвержена значительному риску возникновения чрезвычайных ситуаций, источники которых многообразны, имеют  природный и техногенный характер.

Территории, имеющие природные источники возникновения чрезвычайных ситуаций, включают территории, подверженные таким природным явлениям, как:

Гидрометеорологические явления

Затоплению и наводнениям подвержена территория с. Сотниково. При этом возможно:

- подтопление и затопление отдельных населённых пунктов, производственных объектов;

- разрушение жилищных, хозяйственных и производственных строений, мостов, переправ, линий электропередач;

- затопление сельскохозяйственных угодий, гибель урожая;

- размыв железнодорожных путей и автомобильных дорог;

- гибель людей и скота.

Поселение  также часто подвергается дождевым паводкам и летнему половодью.

Перечень населенных пунктов МО СП "Сотниковское", подвергаемых затоплению и подтоплению паводковыми водами р.Селенга

| № п/п | Населенные пункты | Расчетные уровни воды, МБС | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Н1% об. | Н10% об. |  |
| 1. | Сотниково | 498,500 | 497,000 | Село частично затапливается, часть водозаборных скважин затапливаются |
| 2 | Ошурково | 496,500 | 495,000 | село и водозаборные скважины не затапливаются |

# Перечень перспективных объектов инженерной защиты от наводнений

| № п/п | Объекты защиты, административные районы | Бассейн реки | Защи-щаемая территория, тыс. га/н.п. | Основные виды инженерной защиты, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дамбы обва-лов. | ограж-дающие каналы | бере-гоук-реп-ление | рас-чистка русла | придам- бовые каналы |
| 1 | с. Сотниково, с.-х. угодья с-за «Пригородный» | Селенга | 0,65 | 8,0 | 5,9 | 10,0 | ( | 8,0 |
| 2 | с. Ошурково, с.-х угодья | Селенга | 0,35 | 7,2 | 3,5 | 3,3 | ( | ( |

Наледи приурочены к местам разгрузки подземных вод  через родники, которые достигают максимального развития в марте, апреле. Бугры пучения возникают на местах выхода постоянно действующих  источников.

Опасные геологические процессы

Землетрясения. МО СП "Сотниковское" входит в 7-8-балльную сейсмическую зону.

Территории, имеющие техногенные источники возникновения чрезвычайных ситуаций, включают следующие объекты:

Взрыво-пожароопасные объекты

К этим объектам относятся склады взрывчатых материалов, ГСМ, топливно-заправочные пункты, автогазозаправочные станции, газонакопительные пункты.

Объекты жизнеобеспечения

На территории поселения  находятся котельные, ЖЭУ. Все они IV класса опасности.

Энергетические объекты

Аварии на энергетических объектах могут быть связаны с

- оборудованием, вырабатывающим энергию,

- устройством преобразования энергии,

- системой передачи и распределения энергии от источников потребления.

Гидродинамически опасные объекты (пруды -  накопители)

Лесные пожары

Основную опасность, особенно в связи с изменением климатических условий, обусловленных уменьшением количества осадков, будут представлять лесные пожары. Пожарная опасность по условиям погоды может достигать максимального 5-го класса, характеризующегося невозможностью непосредственного тушения.

Территории радиационной опасности, формируемые космическим излучением и природными радионуклидами, а также техногенной радиоактивностью (проведение медицинских рентгенорадиологических процедур, обращение лома цветных и чёрных металлов, содержащих источники ионизирующего излучения)

Транспорт

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций существует на всех видах транспорта. Вероятность чрезвычайных ситуаций имеется при перевозке взрывоопасных, химически опасных веществ и т.д., при неисправности транспортных средств, при неопытности водителей, при авариях на транспорте и т. д.

Опасности биолого-социального характера – массовые инфекционные заболевания людей и животных

Для обеспечения экологической безопасности требуется

- проведение постоянного мониторинга природных процессов, обеспечение радиационной безопасности;

- обеспечение безопасности населения от влияния физических факторов;

- своевременное проведение противоклещевой обработки лесных массивов, посещаемых людьми;

- создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населённых мест;

- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населённых пунктах района;

- осуществление мероприятий по снижению шума в поселках и сельских населённых пунктах.

  - Мероприятия по охране окружающей среды

В проекте санитарно-защитной зоны на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих промышленных объектов,  производств и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств.

На 1 очередь строительства в целом по территории поселения необходимо реализовать следующие мероприятия:

- Оптимизация технологической структуры систем теплоснабжения;

- Децентрализация систем теплоснабжения с низкой плотностью тепловой нагрузки и переход на локальные источники теплоснабжения; совершенствование топливоподготовки и топливоподачи; оснащение котельных приборами учета и автоматики; оптимизация режимов горения топлива; оснащение котельных ГПУ с КПД не менее 82%;

- Для юридических лиц, имеющих стационарные источники выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, необходимо разработать проект предельно допустимых выбросов и проект организации СЗЗ.

На перспективу в целом по поселению – освоение новых технологий, новых типов энергоисточников. К таким технологиям можно отнести:

- Применение гелиоустановок и тепловых насосов;

- Прокладка труб в пенополиуретановой изоляции при ремонте и прокладке новых участков тепловых сетей с использованием технологии монтажа труб с внутренней изоляцией сварного шва стеклоэмалевым покрытием;

- В процессе развития района необходимо предусмотреть реконструкцию котельных и строительство новых, в основном газовых котельных с целью улучшения экологии и повышения экономических показателей.

Наиболее перспективным при высоких требованиях к охране окружающей среды является совместное использование тепловых насосов и солнечных коллекторов. Ввиду своей автономности тепловые насосы и солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий, сооружений и сетей, как для традиционных теплоисточникогв с котлоагрегатами.

Таким образом, на перспективу можно добиться снижения удельного вклада теплоисточников от традиционных энергоносителей до 40%, тем самым снизить антропогенную нагрузку на ОПС.

В результате выполнения вышеизложенных природоохранных мероприятий концентрации ЗВ на территории МО СП «Сотниковское» на перспективу не будут превышать ПДК ЗВ в атмосферном воздухе населенных мест.

2.10. Мероприятия по охране культурного наследия

| № п/п | Раздел мероприятий | Состав мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Государственная охрана объектов культурного наследия | - историко-культурная оценка территории; - археологического оценка территории; - выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза) - паспортизация объектов культурного наследия; - проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания |
| 2. | Сохранение объектов культурного наследия | - разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия - формирование историко-культурных заповедников |

В связи с тем, что детального обследования территории МО СП «Сотниковское» на предмет выявления объектов культурного наследия не проводилось, а рекомендации по режимам использования, границы зон охраны  и регламенты их содержания в настоящее не разработаны, необходимо предусмотреть следующие мероприятия по разработке и утверждению проектов зон охраны объектов культурного наследия:

- историко-культурная оценка территории;

- археологическая оценка территории;

- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза);

- паспортизация объектов культурного наследия;

- постановка на государственную охрану (включение в Реестр объектов культурного наследия);

- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания.

- ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| Объекты капитального строительства | Вместимость | Примечание |
| --- | --- | --- |
| с. Сотниково |
| Административное здание (отделение связи, администрация МО, отделение банка, полиция) |  | создание 25 рабочих мест |
| Торговый центр «Титан» |  | создание 60 рабочих мест |
| Средняя школа | на 264 учащихся |  |
| Детский сад | 2 сада по 160 мест каждый | создание 8-10 рабочих мест на 1 детский сад |
| Врачебная амбулатория с аптекой | на 40 посещений в смену | создание 5-7 рабочих мест |
| Дом Культуры | на 425 посетителей (зал на 300 мест) | создание 5-7 рабочих мест |
| Культурно-спортивный комплекс |  |  |
| с. Ошурково |
| Детский сад | на 50 мест | создание 8-10 рабочих мест |
| Магазин товаров повседневного спроса | торговая площадь – 70 кв.м., создание 4-6 рабочих мест | 1 на первую очередь, 1 на расчетный срок |
| Административное здание (отделение связи, библиотека) |  | создание 8-10 рабочих мест |
| Дом Культуры | на 100 посетителей | создание 5-7 рабочих мест |
| Средняя школа | на 70 мест |  |