АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Архитекторы								             Е.П.Гармаева

О.Е.Кухарева

Ответственные исполнители по разделам:

- инженерные сантехнические сети				            Е.Молчанская

- инженерные электротехнические сети			           С.Лапшин

- архитектурно-планировочная часть			           Е.П.Гармаева

- охрана окружающей среды					           И.В.Нечаева

Графическое оформление проекта выполнили:

Архитектор								          Е.П.Гармаева

О.Е.Кухарева

Б.Д.Лхасаранова

##### СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

##### (комплектация)

Том I. Генеральный план МО СП «Сотниковское». Положения о территориальном планировании.

Том II. Генеральный план МО СП «Сотниковское». Материалы по обоснованию

Том III. Охрана окружающей среды

##### СОСТАВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Наименование | № листа | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | - | 3 |
|  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: |  |  |
| 1 | Территориальное планирование |  |  |
| 1.1 | Схема положения сельского поселения в планировочной структуре района |  | 3 |
| 1.2 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории |  | 3 |
| 1.3 | Проектный план |  | 3 |
| 1.4 | Схема инженерной инфраструктуры. |  | 3 |
| 1.5 | Схема транспортной инфраструктуры |  | 3 |
| 1.6 | Схема функционального зонирования |  | 3 |
| 1.7 | Схема электроснабжения |  | 3 |
| 1.8. | Схема размещения планируемых объектов капитального строительства местного значения |  | 3 |
| 1.9. | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 3 |
| 2 | Генеральный план |  |  |
| 2.1 | Схема генерального плана с. Сотниково |  | 3 |
| 2.2 | Схема генерального плана с.Ошурково. |  | 3 |

###### ОГЛАВЛЕНИЕ

| № п/п | Наименование разделов | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 5 |
| 1. | Положение поселения в системе расселения | 6 |
| 2. | Природно-климатические условия | 8 |
| 3. | Состав и границы зон с особыми условиями использования территории | 10 |
| 4. | Население и трудовые ресурсы | 12 |
| 4.1. | Демографическая ситуация | 12 |
| 4.2. | Градообразующие кадры | 14 |
| 4.3. | Перспективная численность населения | 14 |
| 5. | Анализ состояния территории МО СП «Сотниковское» | 15 |
| 5.1. | Культурно-бытовое обслуживание населения | 16 |
| 5.2. | Жилищное строительство | 22 |
| 5.3. | Территории специального назначения | 24 |
| 5.4. | Транспортная инфраструктура | 25 |
| 5.5. | Объекты культурного наследия | 26 |
| 5.6. | Перечень территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 30 |
| 5.7. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| 6. | Экономический потенциал | 32 |
| 6.1. | Современное состояние | 32 |
| 6.2. | Стратегические направления развития поселения | 33 |
| 7. | Комплексное развитие территории | 35 |
| 7.1. | Функциональное зонирование территории | 35 |
| 7.2. | Жилищное строительство | 39 |
| 7.3. | Культурно-бытовое обслуживание | 40 |
| 7.4. | Инженерная инфраструктура | 41 |
| 7.4.1. | Теплоснабжение |  |
| 7.4.2. | Водоснабжение |  |
| 7.4.3. | Канализация |  |
| 7.4.4. | Газоснабжение |  |
| 7.4.5. | Электроснабжение |  |
| 7.4.6. | Связь, радиофикация, телевидение |  |
| 7.5. | Транспортная инфраструктура |  |
| 8. | Основные технико-экономические показатели генерального плана |  |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план МО СП «Сотниковское» выполнен на основании задания на проектирование, утвержденного МУ Комитет по развитию инфраструктуры МО «Иволгинский район».

Основные графические материалы разработаны на топографической съемке в М 1:100000. Расчетный срок нового генплана – 2032 год.

#### В работе над проектом использовались следующие проектные, нормативные и законодательные материалы:

Федеральные законы:

- Градостроительный Кодекс РФ № 191-Ф3 от 29.12.04 (ред. от 27.12.2009 № 343-ФЗ);

- Земельный Кодекс РФ № 136-Ф3 от 25.10.01 (ред. от 27.12.2009 № 365-ФЗ);

- Жилищный Кодекс РФ № 188-ФЗ от 29.12.04 (ред. от 17.12.2009 № 121-ФЗ);

- Водный Кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.06 (ред. от 27.12.2009 № 365-ФЗ)

- Лесной Кодекс РФ № 200-Ф3 от 04.12.06 (ред. от 27.12.2009 N 209-ФЗ).

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6.10.03 г. (ред. от 27.12.2009 N 365-ФЗ);

- Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» № 169-ФЗ от 17.11.95 (ред. от 30.12.2008 N 309-ФЗ);

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-Ф3 от 14.03.95 (ред. от 27.12.2009 N 379-ФЗ);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-Ф3 от 14.06.02 (ред. от 23.07.2008 N 160-ФЗ);

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» № 172-ФЗ от 21.12.04 (ред. от 25.12.2009 N 340-ФЗ).

- Федеральный закон «Об охране оз. Байкал», 1999, с изменениями 2000г.

- Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды», 2002.

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха», 1999.

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», 1998.

- Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», 2003г.

Указы Президента РФ, Постановления Правительства и ведомственные руководящие документы

- Правила установления и пользования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования (утв. постановлением Правительства РФ № 1420 от 01.12.98 с изменениями от 02.02.02);

- Указ Президента № 727 от 27.06.98 «О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования»;

- Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2008 г №315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ» (с изменениями от 7 ноября 2008 г, 10 марта 2009 г.)

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и генеральных планов городских округов, от 26 мая 2011 г. №244.

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального, регионального и местного значения

ГОСТы, строительные нормы и правила, санитарные правила и нормы:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование;

- СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» (нормы расчета земельных участков);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СП-30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:

- Закон Республики Бурятия «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия» от

- Целевая программа противопаводковой защиты населенных пунктов и объектов народного хозяйства РБ, М., 1993г.

- Республиканская целевая  программа «Развитие малых сел в Республике Бурятия на 2012 – 2015 годы».

- Постановление РБ от 23.07.1997г. за № 274 «Основные положения по установлению особого режима хозяйственной деятельности на территориях, подверженных затоплению, подтоплению и эрозионным процессам».

#### Программа социально-экономического развития сельского поселения «Сотниковское» на период 2011-2015 годы.

Проектные решения  генерального плана являются базовым документом для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры, территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития МО СП «Сотниковское», разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон, определения зон инвестиционного развития.

Генеральный план определяет экологические условия проживания населения, сохранения природных богатств и культурного наследия.

Этапы реализации генплана: первая очередь -   2012 -2022г.г.

расчетный срок  - 2022 - 2032г.г.

Генеральный план МО СП «Сотниковское» разработан в соответствии со СНиП 11-04-2003 «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации» (Госстрой, Москва, 2003г.) в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ.

- ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ.

Сельское поселение «Сотниковское» расположено на территории Иволгинского района, в 10 км от г. Улан-Удэ – столицы Республики Бурятия.

В соответствии с Законом Республики Бурятия от 31 декабря 2004 года № 985-III, образованное в результате реорганизации Сотниковской сельской администрации, сельское поселение «Сотниковское» наделено статусом муниципального образования.

В состав сельского поселения «Сотниковское» входят: село Сотниково (год основания – 1843) и село Ошурково (год основания – 1732).

Административный центр поселения расположен в селе Сотниково находящегося в 30 км. на северо-востоке от районного центра села Иволгинск.

Описание границ муниципального образования "Сотниковское"

Восточная граница муниципального образования проходит по границе Заиграевского и Иволгинского районов.

Северная граница проходит от горы Дрязговитая до водораздела р. Большая Речка и Сотниковская падь по границе Иволгинского и Прибайкальского районов.

Западная граница проходит по водоразделу р. Большая речка и падь Сотниковская, по границе лесопарковой зоны, которая проходит по северной границе 28, 29 кварталов, по восточной границе 29, 40, 53, 67, 80, 95, 109 кварталов Гурульбинского лесничества, далее по восточной границе земель войсковой части.

Южная граница проходит по юго-западной границе 140,141 кварталов Гурульбинского лесничества в районе Сотниковской птицефабрики проходит по границе земель СПК «Пригородное» и Бурятской ГСХА, далее в районе п. Заречный по городской черте г. Улан-Удэ, далее по автодороге Иркутск – Чита по проселочной дороге, идущей вдоль реки иволга соединяется с участков №2 «Мухино».

Участок №2 «Мухино»

Участок №2 «Мухино» расположен в урочище Мухино и включает в себя земли Сотниковской сельской администрации, СПК «Пригородное», крестьянских хозяйств.

Восточная граница проходит по границе земель СПК «Пригородное» и Бурятской ГСХА.

Северная граница проходит по границе земель СПК «Пригородное» и СПК «Красноярово».

Западная граница проходит по границе земель СПК «Пригородное» и СХТ «Иволгинское».

Южная граница проходит по границе земель СПК «Пригородное» и Бурятской госконюшни.

Общие сведения о населенных пунктах поселения

Село Сотниково расположено на левом берегу р. Селенга и имеет общую границу с городской чертой г. Улан-Удэ. Через село проходит автомобильная дорога федерального значения Иркутск - Улан-Удэ - Чита, которая является основной планировочной осью и главной улицей села. Сложившаяся застройка села занимает территорию, ограниченную с востока берегом р. Селенга, с запада отрогами хребта Хамар-Дабан. Южная часть территории занята производственной территорией АО Птицефабрики «Сотниковское», северная – левобережными очистными сооружениями и санитарно-защитными зонами от них. Планировочная структура села сформирована под влиянием двух основных факторов: р. Селенга и автомобильной дороги федерального значения, которая делит село на восточную и западную части. В основном, жилые улицы сориентированы с юга на север. Единого общественного центра в селе нет. Часть зданий   и сооружений культурно-бытового назначения расположена на главной улице села – ул. Трактовой. Зеленые насаждения общего пользования в поселке отсутствуют, но живописное природное окружение, прилегающее к селу, достаточно компенсирует этот недостаток.

Санитарно-защитные зоны от источников вредности и промпредприятий не установлены и их территории частично застроены.

В селе продолжается работа по реализации решений генплана в части благоустройства улично-дорожной сети. Основные транспортные магистрали и улицы села (ул. Трактовая, Партизанская, Тухачевского) имеют асфальтобетонное покрытие.

Несмотря на это, уровень благоустройства улично-дорожной сети села низкий, так как большая часть улиц не благоустроена: как правило отсутствуют тротуары, озеленение, водостоки и т.д.

Автобусное сообщение в селе осуществляется автопредприятиями г. Улан-Удэ и частными маршрутными такси.

с. Ошурково расположено вдоль автомобильной дороги федерального значения Иркутск – Улан-Удэ - Чита, имеется МТФ, но работает в неполную силу, только откорм скота, рабочие места только в летнее время, на орошаемых землях выращивание овощей. Школа располагается в старом купеческом доме, неблагоустроенная, нет водоснабжения и канализации, не соответствует санитарным требованиям, нет пищеблока. Фельдшерский пункт находится в приспособленном помещении, где в холодное время года не обеспечивается температурный режим, здание неблагоустроенное, требуется капитальный ремонт, не соответствует требованиям по набору и площади помещений. Имеются АЗС, СТО, скважина для снабжения водой в одной стороне села. Все жилые дома неблагоустроенные, улицы не асфальтированные. Полигон ТБО отсутствует.

Историческая справка. Возникновение села в период присоединения Забайкалья к России, в конце 17 в., вокруг острога Удинского (Верхнеудинск) стояли казачьи отряды, в том числе по берегам р. Селенги. Возможно, и здесь стояла казачья сотня, давшая название селу.

Занимались местные жители сельским хозяйством: сеяли хлеб, косили сено, разводили скот. В начале 20 в. Предприимчивый китаец наладил выпуск кирпича, который возили в Верхнеудинск на строительство красных казарм на станции Дивизионная. Кирпичный завод существовал в Сотниково и в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг., но уже ближе к селу, в самом его начале.

На деньги купчихи Семеновой Александры Ивановны построена церковь со сторожкой, где проходили обучение местные дети. В 30-е годы к ней пристроили помещение для второго класса. В 60-е годы была открыта 8-летняя школа, а уже в 1987 г. Сотниковской птицефабрикой была построена средняя школа по ул. Трактовой.

После национализации, на основе частного предприятия Кузнецова Василия Терентьевича были открыты мастерские  «Кожевник», где выделывали кожу, вырабатывали юфть, шили ичиги (обувь), а в годы войны – полушубки, сапоги, катали валенки. Это предприятие входило в систему Промкооперации. В 60-е годы оно превратилось в Комбинат бытового обслуживания, в котором было 3 цеха: валенный, сапожный, цех легкого платья. В 1995 г. КБО перешел в частную собственность.

В 1928 г. В селе была организована сельскохозяйственная артель, затем преобразованная в колхоз «Трактор», «Объединенный путь», «им. Жданова», им. Андреева», «им. 20 партсъезда». В 1959 г. Колхоз перешел в Иволгинское ОПХ. В 1961 г. – свинооткормочный совхоз, в 1963 г. – совхоз «Пригородный», с 1995 г. Стал СПК «Пригородный».

В 1928 г. Кооперацией «Кожевник» был открыт 1-й детский сад на 50 мест. В 1970 годы его посещали 75 детей. Второй детский сад был построен совхозом в 1961 году, его посещали 70 детей. В 1970-е годы птицефабрика построила 2-этажный сад на 90 мест. В эти же годы в селе появилось еще одно предприятие – уже республиканского значения – промобъединение «Бурятское».

с. Ошурково расположено вдоль автомобильной дороги федерального значения Р-258 Иркутск – Улан-Удэ - Чита, имеется МТФ, но работает в неполную силу, только откорм скота, рабочие места только в летнее время, на орошаемых землях выращивание овощей. Школа располагается в старом купеческом доме, неблагоустроенная, нет водоснабжения и канализации, не соответствует санитарным требованиям, нет пищеблока. Фельдшерский пункт находится в приспособленном помещении, где в холодное время года не обеспечивается температурный режим, здание неблагоустроенное, требуется капитальный ремонт, не соответствует требованиям по набору и площади помещений. Имеются АЗС, СТО, скважина для снабжения водой в одной стороне села.

- ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат

Район с. Сотниково характеризуется резко континентальным климатом с большими колебаниями температуры, как годовой, так и суточной, малым годовым количеством осадков, незначительной облачностью и частыми ветрами.

Средняя месячная и годовая температура воздуха

Таблица 1

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метеостанция города Улан-Удэ (оС) | -27,5 | -32,5 | -12,3 | 0,7 | 8,6 | 15,8 | 19,0 | 16,0 | 8,1 | -0,9 | -13,2 | -22,9 |

Средняя дата последнего заморозка – 4 июня, первого – 5 сентября, средняя продолжительность безморозного периода – 92 дня. Количество осадков, выпадающих в виде дождя и снега, составляет 251 мм в год, причем с ноября по март выпадает лишь 25 мм, а с  апреля по октябрь – 226 мм.

Среднее количество осадков, (мм)

Таблица 2

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метеостанция города Улан-Удэ (оС) | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 | 36 | 18 | 59 | 28 | 9 | 6 | 10 | 251 |

Высота снежного покрова: средняя – 12 см, максимальная – 21 см, минимальная – 4 см. Преобладающими ветрами являются ветра северных и северо-западных румбов.

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек)

Таблица 3

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метеостанция города Улан-Удэ (оС) | 1,9 | 1,9 | 2,7 | 3,7 | 3,8 | 3,4 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,1 | 2,7 |

Повторяемость направления ветра и штилей (%)

по метеостанции г. Улан-Удэ

Таблица 4

| Месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | 1 | 20 | 1 | 5 | 30 | 31 | 11 | 19 |
| II | 1 | 2 | 22 | 0 | 2 | 25 | 32 | 16 | 18 |
| III | 3 | 5 | 26 | 0 | 4 | 19 | 32 | 16 | 18 |
| IV | 8 | 6 | 14 | 2 | 2 | 12 | 20 | 36 | 14 |
| V | 10 | 7 | 14 | 1 | 3 | 12 | 16 | 37 | 13 |
| VI | 10 | 9 | 12 | 1 | 3 | 11 | 13 | 41 | 12 |
| VII | 10 | 9 | 14 | 1 | 3 | 13 | 13 | 33 | 16 |
| VIII | 7 | 10 | 17 | 1 | 2 | 16 | 17 | 30 | 17 |
| IX | 7 | 8 | 20 | 1 | 4 | 16 | 18 | 26 | 19 |
| X | 2 | 6 | 32 | 2 | 4 | 17 | 20 | 17 | 18 |
| XI | 0 | 2 | 34 | 1 | 3 | 21 | 25 | 14 | 17 |
| XI | 1 | 1 | 25 | 2 | 3 | 29 | 27 | 12 | 23 |
| Год | 5 | 6 | 20 | 1 | 3 | 19 | 21 | 25 | 17 |

Характерная черта климата на территории поселения – резкая континентальность. Зима умеренно-суровая, в долинах малоснежная. Снежный покров незначительный, всего 5 – 10 см. Низкие зимние температуры, небольшой снежный покров способствуют глубокому промерзанию почв. Сильные ветра весной, низкая влажность воздуха, способствуют высыханию почвы, развитию ветровой эрозии на полях хозяйств. Лето короткое, жаркое.

Основная территория поселения расположена в пригородной, затопляемой и рискованной зоне на левобережье реки Селенга. Земли сельскохозяйственного назначения расположены в поймах реки Селенги, принадлежат СПК «Пригородный». Такое географическое расположение предъявляет особые требования и дополнительные трудности в развитии хозяйств и личного подсобного хозяйства.

Гидрологическая характеристика

Из подземных вод на проектируемой территории распространены воды современных речных отложений, развитых в пониженной восточной части. Эти воды имеют напрямую гидравлическую связь с речными водами, и глубина их залегания зависит от уровня воды р. Селенга. По данным изысканий прошлых лет, проведенных как в разные годы, так и в разное время года, глубина залегания подземных вод колебалась от 1,0 до 3,7 метра, в абсолютных отметках 491,8-493,8 метров. Водовмещающими являются преимущественно гравийные и галечниковые грунты.

Обводнение некоторых участков, вблизи тепличного хозяйства и ОКХ «Сад», вызвано техногенными факторами (полив, изменение русла ручья Сотниково и др.) и имеют локальный характер из-за слабой водопроницаемости суглинков. Сезонные колебания уровня подземных вод составляет 1,5 метра. В катастрофические паводки 1,0 % обеспеченности, уровень воды может достигать отметки 497,8 м. Кроме указанных вод изучаемой территории, гидрогеологическими скважинами вскрыт водоносный комплекс отложений (сотниковская свита). Водовмещающие породы представлены конгломератами на песчано-глинистом цементе с прослоями песчаников. Глубина залегания, в зависимости от рельефа, изменяется от нескольких метров до  75 метров. Водообильность сотниковских конгломератов незначительна.

Инженерно-геологическая характеристика

Рельеф. Территория с. Сотниково относится к южным отрогам хребта Хамар-Дабан и расположена в левобережной части долины р. Селенги. На этом участке начинается прорыв реки через горы и ее долина сужается до 3000-1300 метров. В пределах села выделяется три фрагмента:

- Высокая пойма в северо-восточной и юго-восточной частях (абс.отм. 494,0-496,0 м).

- 1-ая надпойменная терраса – в восточной части села (абс.отм. 496,0-498,0 м).

- 2-ая надпойменная терраса – над первой террасой в центре села (абс.отм. 503,0-513,0 м).

Высокая пойма слабо заболочена, с русловыми старицами. При высоких паводках полностью затапливается. С поверхности сложена песками пылеватыми и супесями с органически остатками, ниже крупнообломочные грунты. Высокий уровень грунтовых вод. Переход высокой поймы в 1-ю надпойменную  террасу сглажен. Рельеф террасы спокойный, с общим уклоном в сторону реки. Сложена также песчано-глинистыми образованиями, подстилаемыми крупнообломочными. Подземные воды имеют достаточно высокий уровень. В катастрофический паводок 1973 г. (1,0 % обеспеченности) поверхность террасы затапливалась до отм. 497,8 м., в 1993 г. – до отм. 497,3 м. (3,3 % обеспеченности).

2-ая надпойменная терраса возвышается уступом, высотой 2-4 метра над первой, и таким же уступом в своей тыловой части, но более сглаженным и подрезает долину р. Сотниково. Поверхность ее спокойная, сложена песчано-глинистыми грунтами, подстилаемыми на глубине 2-4 метра конгломератами Сотниковской свиты. Естественные подземные своды не отмечены. В связи с поливом, нарушением естественного русла ручья, местами замечены  обводненные грунты. Вся остальная территория представляет собой борт долины р. Селенги, где чередуются коренные склоны с распадками, падями, выполненными денудационным материалом. В плане освоения, здесь наиболее  перспективна  долина р. Сотниково. Днище ручья – плоское, слабо наклонное в сторону р. Селенги. Перепад высот долины в пределах  территории изучения достигает 80-90 м. Заболоченность в низовьях незамечена. Грунты песчано-глинистые с дресвой с поверхности, ниже дресвяно-щебенистые. Подземные воды до 10 м не встречены, но есть обводненные участки,  как результат хозяйственной деятельности. Следует предположить, что  уровень воды целиком зависит от количества атмосферных осадков. Микросейсморайонирование рассматриваемой территории не проводилось, глубина сезонного промерзания грунтов – 3,6 метров, сейсмичность составляет 8 баллов. При проектировании и конкретной посадке  зданий необходимо произвести дополнительные инженерно-геологические изыскания для уточнения геологического разреза и уровня грунтовых вод.

Геологические процессы и явления. Из геологических процессов на обследуемой территории преобладают эрозионные, наиболее интенсивно они проявляются в береговой  части р. Селенга. Берега представляют собой уступ высотой до 2,0 метров и подвержены интенсивному  подмыву. Этому также способствуют легкоразмываемые грунты, слагающие уступ берегов.  После высоких паводков береговая линия существенно  изменяется. Размыв склонов временными  водотоками не имеет широкого  развития , так как они в основном задернованы. Нарушение естественного покрова при основании территории вызовет ускорение этого процесса. Возможно скопление поверхностных  вод, стекающих во время интенсивных дождей в пониженных частях. Особенно там, где естественный сток воды преграждается автодорогой.

Ручей р. Сотниково, воды, которой почти полностью забираются на хозяйственные нужды, при переполнении или нарушении берегов пруда-накопителя, куда собирается вода, прорывается к р. Селенга, размывая территории приусадебных участков. Эти утечки ведут к обводнению грунтов, которые в зимнее время распучиваются.

- СОСТАВ  И ГРАНИЦЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В состав зон с особыми условиями использования территории Сотниковского поселения входят:

Байкальская природная территория с:

- Буферной экологической зоной, в пределах которой находится вся территория МО СП «Сотниковское»;

Хозяйственная деятельность на ее территории регламентируется целым пакетом нормативно-правовых документов, в том числе федерального уровня. Озеро Байкал имеет международный статус.

Водоохранные зоны водоёмов – водоохранные зоны рек и озёр (ширина водоохранной зоны устанавливается согласно ст. 65 Водного Кодекса):

Ширина водоохранных зон рек, установленных в соответствии с «Водным кодексом РФ»: минимальные размеры водоохранных зон для:

- рек и ручьев длиной менее10 км составляют 50 м;

- четко выраженных истоков рек – радиусом 50м.

- рек и ручьев длиной от 10 до 50 км – 100м.

- рек и ручьев длиной от 50 км и более  – 200м.

- радиус водоохранной зоны истоков рек устанавливается в размере – 50 м.

| № п/п | Названия водных объектов | Ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | р.Селенга | 200 |
| 2. | р.Сотникова | 50 |
| 3. | р.Уточкина | 50 |
| 4. | р.Ошуркова | 50 |
| 5. | р. Матюшкина | 50 |
| 6. | р. Половинный | 50 |
| 7. | р. Подхребетный | 50 |
| 8. | р. Мостовка | 50 |

- Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий - в зависимости от класса опасности рассчитывается размер санитарно-защитной зоны.    Размеры санитарно-защитных зон не всегда соответствуют установленным нормам, а в отдельных случаях и вообще отсутствуют. Кроме того, территории некоторых санитарно-защитных зон заселены.

Охранные зоны объектов культурного наследия

В связи с тем, что детального обследования территории МО СП «Сотниковское» на предмет выявления объектов культурного наследия не проводилось, а рекомендации по режимам использования, границы зон охраны  и регламенты их содержания в настоящее не разработаны, необходимо предусмотреть следующие мероприятия по разработке и утверждению проектов зон охраны объектов культурного наследия:

- историко-культурная оценка территории;

- археологическая оценка территории;

- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза);

- паспортизация объектов культурного наследия;

- постановка на государственную охрану (включение в Реестр объектов культурного наследия);

- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания;

- разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия, в т.ч. формирование историко-культурных заповедников.

Защитные леса. Все леса, находящиеся на территории поселения относятся к защитным. Леса,  расположенные в границах МО СП «Сотниковское», относятся к  Гурульбинскому участковому лесничеству Иволгинского лесничества и к Мостовскому, Березовскому и Верхне-Березовскому участковым лесничествам Улан-Удэнского   лесничества. В соответствии с лесохозяйственным регламентом Иволгинского  и Улан-Удэнского  лесничества защитные леса отнесены к категории  «леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов». Согласно ст. 105 Лесного кодекса РФ правовой режим лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов,  в зеленых зонах, лесопарках запрещает:

- проведение сплошных рубок лесных насаждений;

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в т.ч.   в научных целях;

- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;

- ведение охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства;

- разработка месторождений полезных ископаемых;

- размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений.

Охранные зоны высоковольтных линий электропередач - от линий 110 кВ – 20 м по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали, от 220 кВ – 25 м, от 35 кВ – 15 м, от 10 кВ – 10 м.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Первый пояс строгого режима охватывает место забора подземных вод и головные водопроводные сооружения:  скважины с насосными станциями, резервуары чистой воды, насосная станция второго подъема и контррезервуары. Граница первого пояса скважин проходит на расстоянии 50 м от крайних скважин и 30 м от других сооружений. Территория первого пояса строгого режима ограждается глухим забором высотой 2,5м и колючей проволокой на расстоянии 5м вдоль внутренней стороны ограждения площадки на высоту 1,2м  и окружается двумя рядами зеленых насаждений. В зоне внутреннего и внешнего ограждения устраивается тропа шириной 1м на расстоянии 1м от внутреннего ограждения. Устраивается наружное освещение и организуется сторожевая охрана. Для оповещения персонала предусматривается радиотрансляционная сеть. Подъездные пути к сооружениям засыпаются песком и щебнем.

На территории 1-го пояса строго воспрещается: проживание людей, посадка высокоствольных деревьев, содержание скота, доступ посторонних лиц, применение ядохимикатов и удобрений, проведение строительных работ без согласования с органами государственного санитарного надзора.

Второй и третий пояса – пояса ограничений.  На территории этих поясов охраняются от загрязнения источники питания  подземных вод и эксплуатационные сооружения водозабора.

При комплексной оценке территории по природным, техногенным и планировочным факторам были выявлены следующие сложившиеся ограничения, учитываемые в проекте генерального плана:

- прибрежные защитные полосы рек – 20-30 м;

- СЗЗ от очистных сооружений – 200 м;

- СЗЗ от полей-поглотителей – 300 м;

- придорожные защитные полосы автодороги регионального значения – 50 м.

- СЗЗ от сельских кладбищ – 50 м,

СЗЗ от скотомогильника – 1000 м.

- НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

4.1. Демографическая ситуация

Численность населения в настоящее время составляет 6187 человек, или 17,1 % от общей численности Иволгинского района.

Численность постоянного населения МО СП «Сотниковское»

| № | Название населенного пункта | Всего хозяйств | Численность населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Сотниково | 164 | 517 |
| 2 | с. Ошурково | 1908 | 6677 |
|  | Всего | 2072 | 7194 |

В целом в МО СП «Сотниковское» наблюдаются положительные демографические тенденции. Это обуславливается тем, что на демографические процессы значительно влияют интенсивные миграционные потоки.

При сохранении современных тенденций в демографическом развитии численность постоянного населения будет расти в связи с увеличением миграционного потока и естественного прироста.

Демографический состав населения

| Показатели | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения | 5731 | 5846 | 6187 | 6343 |
| Число родившихся, чел. | 83 | 70 | 64 | 51 |
| Число умерших, чел. | 37 | 49 | 35 | 31 |
| Естественный прирост населения | +52 | +21 | +29 | +20 |
| Число прибывших, чел. | 470 | 434 | 345 | 453 |
| Число убывших, чел. | 254 | 216 | 253 | 215 |
| Миграционный прирост | +216 | +218 | +92 | +238 |

Занятость и безработица

| Показатели | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, человек | 5731 | 5846 | 6187 |
| Численность экономически активного населения, человек | 3251 | 3533 | 3700 |
| из них: |  |  |  |
| занято в экономике, чел. | 2570 | 2651 | 2802 |
| в % к экономически активному населению | 73 | 75 | 76 |
| Безработные, чел. | 432 | 356 | 358 |
| в % к экономически активному населению | 12 | 10 | 10 |
| Численность официально зарегистрированных безработных, человек | 11 | 10 | 12 |
| Уровень зарегистрированной безработицы, % | 12 | 10 | 10 |

Основная масса работающих трудоустроены в различных организациях и предприятиях г. Улан-Удэ. На территории поселения обеспечивающие занятость населения представлены следующие организации:

- Бюджетной сферы: (школы, врачебная амбулатория, сельский клуб, детский сад «Рябинка», администрация поселения, библиотека, МУЗ Городская больница №6)

- Сельское хозяйство:

- СПС «Пригородный», сад ОКХ,

- Перерабатывающие предприятия – Рыбзавод «Байкал», ИП «Дабаев», хлебопекарня

- Личные подсобные хозяйства

- Предприятия ЖКХ – ООО «Диалог», Водоканал

- Торговля и малое предпринимательство – закусочные, магазины

- Комплексы придорожного сервиса

Структура занятости населения в % к общей численности занятых в экономике:

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Занято в экономике, всего | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| промышленность | 22,1 | 22,2 | 22,3 |
| сельское хозяйство | 12,2 | 12,3 | 12,6 |
| строительство |  |  |  |
| транспорт и связь | 4,7 | 4,8 | 4,9 |
| торговля и общественное питание | 13,4 | 13,7 | 13,9 |
| ЖКХ | 15,4 | 15,5 | 15,6 |
| здравоохранение и физическая культура | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| образование, культура и искусство | 26,0 | 26,1 | 26,0 |
| прочие отрасли | 1,6 | 0,8 | 0,1 |

4.2. Градообразующие кадры

Таблица № 4

| № п/п | Наименование предприятий, учреждений | Количество работающих, чел. |
| --- | --- | --- |
| с. Сотниково |
| 1 | Администрация МО СП «Сотниковское» |  |
| 2 | Средняя школа | 81 |
| 3 | Детский сад «Рябинка» |  |
| 4 | Дом культуры |  |
| 5 | Библиотека |  |
| 6 | Врачебная амбулатория |  |
| 7 | Поликника |  |
| 8 | Аптечный киоск |  |
| 9 | ООО «Диалог» | 67 |
| 10 | Рыбзавод «Байкал» | 56 |
| 11 | МУП Водоканал | 67 |
| 12 | ИП «Дабаев» | 30 |
| 13 | СПК «Пригородный» | 32 |
| 14 | МУЗ Городская больница №6 | 270 |
| 15 | Баня |  |
| 16 | Почта |  |
| 17 | Отделение Сбербанка |  |
| 18 | Полиция |  |
| 19 | Пожарное депо |  |
| с. Ошурково |
| 20 | Начальная школа |  |
| 21 | Фельдшерско-акушерский пункт |  |
| 22 | Сельский клуб |  |

На занятость на территории поселения значительное влияние оказывает фактор пригородного расположения, что в свою очередь обуславливает высокую миграционную мобильность населения (в частности, маятниковую миграцию).

4.3. Перспективная численность населения

Численность населения на первую очередь строительства и расчетный срок определяется на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения и демографического прогноза естественного и механического прироста населения.

Согласно справке о динамике изменения численности населения в Сотниковском поселении в последние 5 лет наблюдается прирост населения.

Но, учитывая создание близость к городу, а также исходя из территориальных возможностей, численность населения по селам принята следующая:

Таблица № 6

| Наименование села | На начало проектирования | На первую очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Сотниково | 6677 | 8000 | 10000 |
| Ошурково | 517 | 670 | 790 |
| Итого: | 7194 | 8670 | 10790 |

- АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МО СП «СОТНИКОВСКОЕ»

  - Культурно-бытовое обслуживание населения

Существующие объекты соцкультбыта

В настоящее время в поселении сложилась довольно развитая сеть учреждений культурно-бытового обслуживания населения. Но при этом емкость отдельных учреждений и объектов является недостаточной. Большая часть объектов культурно-бытового и общественного назначения располагаются в отдельно стоящих зданиях. Наиболее крупными являются: средняя школа, библиотека, клуб.

Степень обеспеченности населения существующей сетью учреждений культурно бытового обслуживания и их характеристика приведены в таблице 10:

Таблица 10.

| № | Наименование объектов | Ед. изм. | Емк. | Мат. стен | Степень износа в % | Местоположение (наименование улицы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения народного образования |
| 1 | д/с «Рябинка» | Место | 80 | Кир. | 15 | Ул. Трактовая |
| 2 | Общеобразовательная школа | Место | 622 | Кир. | 10 | Ул. Трактовая |
| 3 | д/с «Подснежник» | Место | 90 | Дер. | 45 | Ул. Трактовая |
| 4 | Общеобразовательная школа | Место | 600/597 | Кир. | 10 | Ул. Трактовая |
|  | Начальная школа |  | 30/ 14 |  |  | С.Ошурково |
| Учреждения здравоохранения, соцобеспечения, спортивные и оздоровительно-культурные сооружения |
| 3 | Врачебная амбулатория (бывший дом пионеров) | коек | 6 | Пан. | 10 | Ул. Лесная |
| 4 | Поликлиника (встроенная в жилой дом) | Посещ. в смену |  | Кир. | 10 | Ул. Трактовая |
| 5 | Аптечный киоск при поликлинике | Объект | - | - | - | Ул. Трактовая |
| 6 | Аптечный киоск при КБО | Объект | - | - | - | Ул. Трактовая |
| 7 | Стадион при школе |  | - | - | - | Ул. Трактовая |
| 8 | Общепоселковый стадион | Га | - | - | - | На берегу р. Селенга |
| Учреждения культуры и искусства |
| 9 | Дом культуры | Место | 200 | Дер. | 50 | Ул. Партизанская |
| 10 | Библиотека | Тыс.ед. хран. читат. место | 25 12 | шлакозаливной | 45 | Ул. Трактовая |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 11 | Магазин «Ливона» | кв.м торг. площади | 150 | Туфоблоки | 10 | Ул. Трактовая |
| 12 | Магазин смешанный | кв.м торг. площади | 40 | Дер. | 45 | Ул. Партизанская |
| 13 | Магазин «Универсам» | кв.м торг. площади | 100 | туфоблоки | 35 | Ул. Тухачевского |
| 14 | Столовая | Посад. место | 75 | туфоблоки | 10 | Ул. Трактовая |
| 15 | КБО | Раб. место | 10 | Кир. | 10 | Ул. Трактовая |
| 16 | Баня | Место | 15 | Кир. | 15 |  |
| 17 | Почта | Объект | 1 | Дер. | 20 | Ул. Тухачевского |
| Организации и учреждения управления |
| 18 | Отделение Сбербанка (встроенное в жилой дом) | Объект | 1 | Кир. | 15 | Ул. Трактовая |
| 19 | Здание сельской администрации | Объект | 1 | Дер. | 20 | Ул. Тухачевского |
| 20 | Здание администрации КСП «Пригородный» | Объект | 1 | Дер. | 32 | Ул. Партизанская |
| 21 | Милиция (пристрой к административному зданию) | Объект | 1 | Дер. | - | Ул. Тухачевского |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 22 | ЖКО (встр.) | Объект | 1 |  | 15 | Ул. Трактовая |
| 23 | Пожарное депо | Автом. | 2 | Шлакозалиной | 20 |  |
| 24 | Кладбище | Га | 0,27 | - | - |  |

Образование

На территории поселения две школы: Сотниковская средняя общеобразовательная школа и Ошурковская начальная общеобразовательная школа, в них обучаются 549 учащихся.

В поселении проживают 348 студентов, которые обучаются в различных учебных заведениях.

| Показатели | Ед. измерения | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число дошкольных образовательных учреждений на конец отчетного года | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число мест в дошкольных образовательных учреждениях на конец отчетного года | место | 90 | 110 | 110 | 110 |
| Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, на конец отчетного года | человек | 117 | 155 | 160 | 160 |
| Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, на конец отчетного года | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число дневных общеобразовательных учреждений на начало учебного года | единица |  | 2 | 2 | 2 |
| Число структурных подразделений (филиалов) дневных общеобразовательных учреждений | единица |  |  | 2 | 2 |
| Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек |  | 601 | 637 | 637 |
| Число вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, всего, единица | единица |  | 1 | 1 | 1 |
| Число структурных подразделений (филиалов) вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений | единица |  |  | 31 | 1 |
| Численность обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений с учетом структурных подразделений (филиалов), человек | человек |  | 31 | 1 | 25 |

В селе Сотниково работает детский сад «Рябинка» на 80 мест по проекту, но посещают 120 в настоящее время. На очереди в детский сад стоят – 95 детей.

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 2008 году  поступили лингафонный кабинет, кабинет географии в Сотниковскую   школу. Все школы подключены к сети Интернет.

Здравоохранение

В поселении имеются 2 врачебные амбулатории – в Сотниково, фельдшерско-акушерский пункт – в Ошурково.  По приоритетному национальному проекту «Здоровье» в 2007 году поступил автомобиль скорой помощи.

| Показатели | Ед. измерения | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число учреждений здравоохранения (отделений) |  |  |  |  |
| поликлинические отделения для взрослых в составе больничных учреждений в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица |  | 2 | 1 |
| женские консультации | единица |  | 2 | 1 |
| поликлинические акушерско-гинеколоические отделения (кабинеты), женские консультации в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 | 1 |  |
| поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 | 1 | 1 |
| поликлинические стоматологические отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица |  | 1 | 1 |
| амбулаторно-поликлинические отделения других типов в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 2 |  |  |
| станции скорой помощи (больницы скорой помощи) | единица |  | 1 |  |
| отделения скорой помощи в составе больничных учреждений | единица | 1 | 1 | 1 |
| бри гады скорой помощи | единица |  | 3 | 3 |
| фельдшерско-акушерские пункты | единица | 2 | 1 | 1 |
| Число муниципальных учреждений (отделений) здравоохранения |  |  |  |  |
| поликлинические отделения для взрослых в составе больничных учреждений в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица |  | 2 | 1 |
| женские консультации | единица |  | 1 | 1 |
| поликлинические акушерско-гинеколоические отделения (кабинеты), женские консультации в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 | 1 |  |
| поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 | 1 | 1 |
| поликлинические стоматологические отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица |  | 1 | 1 |
| амбулаторно-поликлинические отделения других типов в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 2 |  |  |
| станции скорой помощи (больницы скорой помощи) | единица |  | 1 |  |
| отделения скорой помощи в составе больничных учреждений | единица | 1 | 1 | 1 |
| фельдшерско-акушерские пункты | единица | 2 | 1 | 1 |
| Численность врачей всех специальностей (без зубных) |  |  |  |  |
| учреждения здравоохранения | человек | 4 | 3 | 3 |
| Численность среднего медицинского персонала |  |  |  |  |
| учреждения здравоохранения | человек | 19 | 19 | 19 |

Культура

Сеть учреждений культуры представлена: 2 библиотеки, 2 дома культуры. При  сельском доме культуры СДК «Сотниково» работает народный творческий коллектив «Сударушка».

| Показатели | Ед. изм. | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число библиотек | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| Число книг и журналов | Тыс. экз. | 11,8 | 4,4 | 4,4 |
| Число книг и журналов на 100 населения | Экз. | 236 | 85 | 81 |
| Среднее число выданных книг и журналов на одного читателя | -«- | 2,07 | 2,07 | 1,9 |
| Число учреждений культурно-досугового типа | Ед. | 1 | 1 | 1 |

  - Жилищное строительство

Жилой фонд поселения представлен преимущественно одноэтажной застройкой из дерева и панелей и многоквартирными трехэтажными  каменными домами в с. Сотниково, распределение общей площади между ними примерно одинаковое. Жилые дома усадебного типа, как правило, не имеют инженерного благоустройства. Средний размер одного участка индивидуального  владельца – 800 кв.м. В последние годы государственное и ведомственное строительство в селе прекратилось, в то же время, за этот период заметно активизировалась деятельность индивидуальных застройщиков, строящих преимущественно жилые дома коттеджного типа.

Состояние жилого фонда поселения – удовлетворительное. Износ жилого фонда составляет 67,9% .

Распределение жилого фонда по материалу стен, этажности и уровню амортизационного износа:

| № | Материал стен и этажность | Общая площадь | в т.ч. с износом (в %) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.кв. м общ. площади | в % к итогу | 0–30 | 31–60 | 60 и более |
|  | Деревянные – всего В том числе: | 30,0 | 48,5 | 43 | 54 | 3 |
|  | - 1-этажные | 30,0 | 48,5 | 43 | 54 | 3 |
|  | - 2-этажные | - | - | - | - |  |
|  | Каменные (панельные) всего В том числе: | 31,8 | 51,5 | 100 | - | - |
|  | - 1-2 этажные | 16,68 | 27,0 | 100 | - | - |
|  | - 3-этажные | 15,12 | 24,5 | 100 | - | - |
|  | Итого | 61,8 | 100 | - | - | - |

Жилые дома по ул. Партизанская, полевая, Подгорная, Лесная имеют степень износа до 30 %. Жилая застройка по ул. Береговая, Луговая, Новая, Полевая в основном имеют степень амортизационного износа 50 % и более. Средний размер одного индивидуального дома 40 кв. м общей площади. Жилой фонд восточной части не имеет инженерного благоустройства.

Жилой фонд западной части села в основном представлен новой застройкой: двухквартирными домами усадебного типа и домами коттеджного типа. Степень износа не более 10 %, за исключением части застройки по ул. Трактовой. Часть домов усадебного типа по ул. Лесная и трехэтажные дома секционного типа по ул. Трактовая имеют полное инженерное благоустройство. При современной численности населения жилищная обеспеченность в среднем на одного человека составляет – 12,95 кв. м общей площади.

Показатели жилищно-коммунального сектора

| Показатели | Ед. измерения | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число источников теплоснабжения | единица | 3 | 3 | 3 |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 2 | 2 | 2 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008г.-км) | километр | 8000 | 8000 | 8000 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (до 2008 г.-км) | километр | 1500 | 1500 | 1500 |
| Протяжение тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год,метр | метр | 900 | 900 | 900 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 2008 г.-км) | километр | 10000 | 10000 | 10000 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | километр | 1500 | 1500 | 1500 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год, метр | метр | 900 | 900 | 900 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети | километр | 4000 | 4000 | 4000 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м | тысяча метров квадратных | 107 | 107 | 13.2 |
| Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах, тыс. кв.м | тысяча метров квадратных | 7.1 | 7.1 |  |
| Число проживающих в ветких жилых домах, человек | человек | 526 | 52 | 52 |
| Число проживающих в аварийных жилых домах, человек | человек | 81 |  |  |

  - Территории специального назначения

Село Сотниково

Кладбище расположено в непосредственной близости к территории жилой застройки. Не решены вопросы канализации благоустроенных домов по ул. Набережная: выгребная яма своевременно не откачивается и затопляет придомовую территорию,  необходимо провести канализацию до коллектора, и так как коллектор расположен выше нужно построить канализационную насосную станцию. Полигон ТБО отсутствует, дороги не асфальтированы.

Село Ошурково

Кладбище расположено за пределами села. Санитарно-защитные зоны соблюдаются. Скважина для снабжения водой находится в одной стороне села. Все жилые дома неблагоустроенные, улицы не асфальтированные. Полигон ТБО отсутствует.

Территории складирования и захоронения отходов

| Существующее положение |
| --- |
| Местоположение организованной или неорганизованной свалки, полигона, мусороперерабатывающего предприятия | Количество свалок, полигона, мусороперерабатывающего предприятия | Занимаемая площадь, га санкционированная /несанкционированная | Количество размещаемых отходов, т твердых отходов, жидких отходов (неочищенных хоз-бытовых сточных вод) |
|  | Санкционированная | Несанкционированная |  |  |
| Сотниково | 1 | - | Нет данных | Нет данных |
| Ошурково | 1 | - | Нет данных | Нет данных |

На территории поселения планируется разместить проектируемый полигон для твердых бытовых отходов. Полигон предназначается для сельских поселений «Сотниковское», «Гурульбинское» и «Нижнеиволгинское». Рядом с полигоном будет размещен скотомогильник, также для этих трех муниципальных образований. Под строительство полигона отведен земельный участок площадью 8 га в районе Сотниковской птицефабрики (Акт выбора участка от 05.07.2007 г.). Участок расположен в левом распадке пади Саженной с общим направлением с северо-запада на юго-восток. Общая протяженность распадка составляет около 800 м, ширина по дну – от 35 до 70 м. Преобладающее направление ветра – северо-западное.

  - Транспортная инфраструктура

По территории поселения проходит автомобильная дорога федерального значения Р-258 Иркутск – Улан-Удэ – Чита, железнодорожная магистраль Иркутск – Улан-Удэ.

Расстояние между селами Сотниково и Ошурково составляет 12 км. Ближайшая железнодорожная станция – ст. Улан-Удэ. Протяженность железных дорог – 6,1 км.

По территории поселения проходит 103,1км автомобильных дорог, в т.ч. федеральная трасса 20,4 км. Внутрипоселенческие дороги требуют ремонта.

Транспортная связь с другими населенными пунктами осуществляется автотранспортными предприятиями г. Улан-Удэ. Маршруты движения пассажирского транспорта оборудованы остановками, на некоторых из них имеются крытые павильоны.

На территории поселения присутствуют следующие объекты придорожной инфраструктуры.

Размещение объектов дорожного сервиса на территории МО СП «Сотниковское»

| № п/п | Название объекта (собственность) | Месторасположение объекта (населенный пункт, местность или другой ближайший ориентир) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект общественного питания «Саяны» | с.Сотниково |
| 2 | Объект общественного питания «Лотос» | с.Сотниково |
| 3 | Объект общественного питания «Олзон» | с.Сотниково |
| 4 | Объект общественного питания «Караван» | с.Сотниково |
| 5 | Объект общественного питания «Селенга» | с.Сотниково |
| 6 | Объект общественного питания «Тибет» | - |
| 7 | Объект общественного питания «Багульник» | - |
| 8 | Объект общественного питания «Кедр» | - |
| 9 | Станция техн. обслуживания | с. Ошурково |
| 10 | АЗС ООО «Восточный регион» | с. Сотниково |
| 11 | АЗС ИП Щербаков А.Н. | с. Ошурково |
| 12 | Шашлычная ИП Гулиев Г.И. | с. Сотниково |
| 13 | Закусочная «7 деревьев» ИП Цыренжапов Б.П. | с.Сотниково |
| 14 | Шиномонтажная ИП Резванов P.P. | с. Сотниково |
| 15 | Закусочная «Каменный карьер» ИП Цыренжапов Б.П. | с. Каменный карьер |

  - Объекты культурного наследия

Памятники археологии

| № | Наименование и дата сооружения объектов недвижимости, являющихся памятниками истории и культуры | Местонахождение (адрес) | Нормативные документы, устанавливающие статус памятника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ошурково. Поселение (палеолит-неолит) | Северная окраина с. Ошурково на 10-15-метровой терассе, примыкающей к возвышенности левого берега р. Селенги (в 22 км от г. Улан-Удэ) | №379 |
| 2 | Сотниково. Могильник (II-I тыс. до н.э.- X-XV в.) | Севернее с. Сотниково, возле тракта Улан-Удэ – Иркутск (12 км), левый берег р. Селенга по подножию склона и в распадках ниже по течению р. Селенги | №379 |

Памятники истории и архитектуры

| № | Наименование и дата сооружения объектов недвижимости, являющихся памятниками истории и культуры | Местонахождение (адрес) | Нормативные документы, устанавливающие статус памятника | материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Могила партизан-разведчиков П.Н.Загузина и П.М.Малыгина, расстрелянных белогвардейцами (февр. 1920 – 1930 г.) | с. Сотниково | №379 | кирпич |
| 2 | Памятник 40 воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1967 г.) | с. Сотниково | №134 | бетон |
| 3 | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | с. Ошурково | №134 | бетон |
| Памятники архитектуры |
| 3 | Богородице-Владимирская церковь – нач. XX в. | с. Сотниково | №379 | дерево |

Примечание:

№ 379 - Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 29.09.71 г.

№ 134 - Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 26.05.83 г.

№242 – Постановление Правительства Республики Бурятия от 09.07.96 г.

В связи с тем, что детального обследования территории МО СП «Сотниковское» на предмет выявления объектов культурного наследия не проводилось, а рекомендации по режимам использования, границы зон охраны  и регламенты их содержания в настоящее не разработаны, необходимо предусмотреть следующие мероприятия по разработке и утверждению проектов зон охраны объектов культурного наследия:

- историко-культурная оценка территории;

- археологическая оценка территории;

- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза);

- паспортизация объектов культурного наследия;

- постановка на государственную охрану (включение в Реестр объектов культурного наследия);

- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания.

Памятники природы

Геологический. Обнажение «Уточкина падь»

Оно было открыто еще в 1916 году выдающимся ученым-геохимиком академиком А. Е. Ферсманом. Им был обнаружен ряд обычных и редкостных минералов, которые были впоследствии дополнены другими исследователями.

Утвержден как памятник природы Постановлением Совета Министров Бурятской АССР № 304 от 14 октября 1980 г.

Природно-исторический. Поселение Ошурково. Комплекс разновременных поселений. Памятник практически полностью утрачен в результате строительства автодороги. Как памятник природы не утвержден.

В сельском поселении «Сотниковское»  имеются как природные, так и исторические рекреационные ресурсы.

Земли для массового отдыха населения организованы на базе лесхозов, заказников. Так, зеленая зона г. Улан-Удэ проходит по Гурульбинскому и Улан-Удэнскому лесхозам как лесопарковая. Лесопарковый пояс является резервуаром чистого воздуха, местом размещения кратковременного массового отдыха населения.

В соответствии с категорией, статусом и назначением режим особой охраны территории всех государственных памятников природы определен как заказной без изъятия земель землепользователей. Сохранение памятников природы требует строгой регламентации и ограничения хозяйственной деятельности.

На территории охранной буферной зоны,  организованной для сохранения заповедника и памятников природы также вводятся ограничения на виды деятельности. В пределах охранных зон запрещаются:

- Добыча полезных ископаемых;

- Промышленное строительство;

- Засорение и захламление территории;

- Строительство коммуникаций, ведущее к изменению гидрологического режима территории;

- Сплошная рубка леса и подлеска, кроме санитарных рубок;

- Все виды мелиоративных работ.

Рекреационные ресурсы. В МО СП «Сотниковское»  имеются как природные, так и исторические рекреационные ресурсы.

Земли для массового отдыха населения организованы на базе лесхозов, заказников. Так, зеленая зона г. Улан-Удэ проходит по Гурульбинскому и Улан-Удэнскому лесхозам как лесопарковая. Лесопарковый пояс является резервуаром чистого воздуха, местом размещения кратковременного массового отдыха населения.

  - Перечень территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Территория поселения подвержена значительному риску возникновения чрезвычайных ситуаций, источники которых многообразны, имеют  природный и техногенный характер.

Территории, имеющие природные источники возникновения чрезвычайных ситуаций, включают территории, подверженные таким природным явлениям, как:

Гидрометеорологические явления

Затоплению

Территории, подверженные затоплению и подтоплению по степени опасности для жизнеобеспечения населения, сохранности объектов строительства и производства, подразделяются на две зоны - "А" и "Б", определяемые границами затопления паводками различной обеспеченности.

Зона "А":

- русло реки и прибрежная полоса, где наблюдаются негативные деформационные процессы берегов;

- территории затопления паводками 10% обеспеченности;

- территории возможного катастрофического затопления в нижнем бьефе водохранилищ.

Зона "Б":

- территории затопления паводками 1% обеспеченности.

К указанным зонам можно отнести территории с особой опасностью возникновения эрозии почв и оврагообразования (при наводнении и обильных осадках), появления селевых потоков, а также образования наледей. Вышеуказанные негативные природные процессы могут проявляться как в границах зон, так и на прилегающих к ним территориях.

Поселение  также часто подвергается дождевым паводкам и летнему половодью.

Перечень населенных пунктов МО СП "Сотниковское"

подвергаемых затоплению и подтоплению паводковыми водами р.Селенга

| № п/п | Населенные пункты | Расчетные уровни воды, МБС | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Н1% об. | Н10% об. |  |
| 1. | Сотниково | 498,500 | 497,000 | Село частично затапливается, часть водозаборных скважин затапливаются |
| 2 | Ошурково | 496,500 | 495,000 | село и водозаборные скважины не затапливаются |

# Перечень перспективных объектов инженерной защиты от наводнений

| № п/п | Объекты защиты, административные районы | Бассейн реки | Защи-щаемая территория, тыс. га/н.п. | Основные виды инженерной защиты, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дамбы обва-лов. | ограж-дающие каналы | бере-гоук-реп-ление | рас-чистка русла | придам- бовые каналы |
| 1 | с. Сотниково, с.-х. угодья с-за «Пригородный» | Селенга | 0,65 | 8,0 | 5,9 | 10,0 | ( | 8,0 |
| 2 | с. Ошурково, с.-х угодья | Селенга | 0,35 | 7,2 | 3,5 | 3,3 | ( | ( |

Наледи приурочены к местам разгрузки подземных вод  через родники, которые достигают максимального развития в марте, апреле. Бугры пучения возникают на местах выхода постоянно действующих  источников.

Опасные геологические процессы

Землетрясения. МО СП "Сотниковское" входит в 7-8-балльную сейсмическую зону.

Территории, имеющие техногенные источники возникновения чрезвычайных ситуаций, включают следующие объекты:

Взрыво-пожароопасные объекты

К этим объектам относятся склады взрывчатых материалов, ГСМ, топливно-заправочные пункты, автогазозаправочные станции, газонакопительные пункты.

Объекты жизнеобеспечения

На территории поселения  находятся котельные, ЖЭУ. Все они IV класса опасности.

Энергетические объекты

Аварии на энергетических объектах могут быть связаны с

- оборудованием, вырабатывающим энергию,

- устройством преобразования энергии,

- системой передачи и распределения энергии от источников потребления.

Гидродинамически опасные объекты (пруды -  накопители)

Лесные пожары

Основную опасность, особенно в связи с изменением климатических условий, обусловленных уменьшением количества осадков, будут представлять лесные пожары. Пожарная опасность по условиям погоды может достигать максимального 5-го класса, характеризующегося невозможностью непосредственного тушения.

Территории радиационной опасности, формируемые космическим излучением и природными радионуклидами, а также техногенной радиоактивностью (проведение медицинских рентгенорадиологических процедур, обращение лома цветных и чёрных металлов, содержащих источники ионизирующего излучения)

- Транспорт

- Риск возникновения чрезвычайных ситуаций существует на всех видах транспорта. Вероятность чрезвычайных ситуаций имеется при перевозке взрывоопасных, химически опасных веществ и т.д., при неисправности транспортных средств, при неопытности водителей, при авариях на транспорте и т. д.

Опасности биолого-социального характера – массовые инфекционные заболевания людей и животных

Для обеспечения экологической безопасности требуется

- проведение постоянного мониторинга природных процессов, обеспечение радиационной безопасности;

- обеспечение безопасности населения от влияния физических факторов;

- своевременное проведение противоклещевой обработки лесных массивов, посещаемых людьми;

- создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населённых мест;

- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населённых пунктах района;

- осуществление мероприятий по снижению шума в поселках и сельских населённых пунктах.

- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

  - Современное состояние и перспективы развития

Современное использование территории МО СП «Сотниковское»

Территорию муниципального образования составляют исторически сложившиеся земли поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования и земли для развития поселения.

Уникальные природные и археологические памятники, обширные охотничьи угодья, позволяют развивать познавательный, экологический и спортивный туризм и создают великолепные условия для оздоровления и отдыха.

По территории МО СП «Сотниковское» проходит автомобильная дорога федерального значения Иркутск – Улан-Удэ - Чита.

Основными видами экономической деятельности, осуществляемыми на территории поселения, являются: производство сельскохозяйственной продукции, полиграфическая деятельность, обработка древесины и производство изделий из дерева, швейное производство, производство пищевых продуктов, распределение электроэнергии и воды, производство теплоэнергии, оказание услуг транспорта и связи, бытовых услуг, услуг ЖКХ, банковских услуг и других социальных услуг.

Сенокосные угодья сельского поселения расположены чересполосно в заболоченной местности Мухино, в отдаленности от населенного пункта.

Из-за труднодоступности сенокосных угодий и затопления, сенокошение и вывозка производится в поздние сроки (сентябрь-октябрь), что снижает качество кормов. Поэтому поголовье всех видов скота в СПК «Пригородный» и в личном подворье ежегодно снижается.

На коренное улучшение земель, сенокосных угодий и мероприятий по осушению болот, ежегодно требуются  финансовые средства.

Основная территория поселения расположена в пригородной, затопляемой и рискованной зоне на левобережье реки Селенга. Земли сельскохозяйственного назначения расположены в поймах реки Селенги, принадлежат СПК «Пригородный». Такое географическое расположение предъявляет особые требования и дополнительные трудности в развитии хозяйств и личного подсобного хозяйства.

Близость села к г.Улан-Удэ обусловило то обстоятельство, что большинство его жителей работает на предприятиях и учреждениях города.

Занимаемое выгодное в градостроительном и социально-экономическом отношении местоположение с.Сотниково вызывает активный интерес со стороны индивидуальных застройщиков и предпринимателей.

Промышленная продукция в основном производится на малых предприятиях и индивидуальными предпринимателями.

Перечень существующих предприятий

| № п/п | Наименование предприятия, ФИО частного предпринимателя | Наименование выпускаемой продукции | Отрасль промышленности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО "Рыбозавод Байкал" | Переработка рыбы | Переработка и консервация рыбморепродуктов |
| 2. | ООО «Вид» | Швейные изделия | Швейное производство |
| 3. | Рыбзавод «Океан» ИП Бабанский П.В | Переработка рыбы | Переработка и консер. рыбморепродуктов |
| 4. | ИП Бадмаева | Х/б изделия | Производство пищевых продуктов |
| 5. | ИП Дабаев | полуфабрикаты | Производство пищевых продуктов |
| 6. | ООО «Сотниково» | Теплоэнергия | Производство, передача и распред. пара и горячей воды |
| 7. | ОКХ «Сад» |  | овощеводство и садоводство |
| 8. | СПК «Пригородное» |  | животноводство, полеводство, овощеводство, овцеводство |
| 9. | Госплемобъединение «Бурятское» |  |  |

Конкурентные преимущества поселения:

- запасы минерально-сырьевых ресурсов (граниты, апатиты, глина);

- строительство завода по переработке шлакоблоков и пенобетона;

- строительство цеха по глубокой переработке древесины;

- расширение двух существующих рыбзаводов;

- производство молока, овощей (СПК «Пригородный»)

Перечень строящихся и проектируемых на территории поселения промышленных предприятий

| № | Название предприятия, фактический адрес | Вид выпускаемой продукции | Год ввода в эксплуатацию | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и освоение Ошурковского месторождения апатитов ООО «Дакси ЛТД» | добыча полезных ископаемых | 2017 | до 1 млн. Удобрений |
| 2 | Проектирование и строительство завода по глубокой переработке древесины в районе с. Сотниково | переработка древесины | 2017 | до 20 куб.м. |
| 3 | Строительство цеха по изготовлению шлакоблоков и из пенобетона в с. Сотниково | производство стройматериалов | 2008 | до 1 млн.шт. |

Перечень значимых инвестиционных проектов

| № | Инвестиционный проект | Адрес | Вид деятельности | Ассортимент продукции, услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освоение Ошурковского месторождения аппатитов | с.Ошурково | производство фосфатных удобрений | Фосфатные удобрения |
| 2 | Строительство завода по глубокой переработке древесины | с.Сотниково | переработка древесины | Строительные материалы |

Ресурсный потенциал

К числу изученных и наиболее крупных месторождений на территории поселения относится Ошурковское месторождение апатитов. Месторождение детально разведано, подготовлено к промышленному освоению, отнесено к разряду крупных, на его базе предполагалось строительство крупного горно-обогатительного комбината. По экологическим требованиям строительство комбината приостановлено, была построена опытная обогатительная фабрика Забайкальского апатитового завода в поселке Тапхар, которая находится на консервации и передана в муниципальную собственность района.

Разведанные запасы месторождения апатитов - пятиокиси фосфора по сумму категорий В-С составляют 69,7 млн.т. Все запасы сосредоточены в одном рудном теле с благоприятными горно-техническими и гидрогеологическими условиями освоения. По содержанию апатита руды относятся к бедным, но легкообогатимым. Вскрытые породы пригодны в качестве строительных материалов, отходы обогащения пригодны для производства силикатного кирпича.

Общераспространенные полезные ископаемые

(по данным минприроды)

| Полезные ископаемые | Название месторождения | Площадь и глубина подсчета запасов | Состояние месторождения | Запасы по ТБЗ РБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | балансовые | забалансовые |
|  |  |  |  | АВС1 | С2 |  |
| Камни строительные, тыс.м3 |
| Гранит, гнейс | Сотниковское | 18,2 га 150м | снято с учета в 1966г. | -15271 | - | - |
| Известняк на известь, тыс.т. |
| Известняк | Бабкинское | 2,1 га 70м | снято с учета в 1985г. | -1662 | - | - |
| Известняк | Шалутское II | 4 га 60м | снято с учета в 1985г. | -940 | -1793 | - |
| Песчано-гравийные материалы, тыс.м3 |
|  | Новосотниковское | 21 га 10м | резерв | 955 | 987 | - |
|  | Сотниковское | 84 га 14м | резерв | 6132 | - | - |
|  | 14-й км | 78 га 10м | У-У оо160 ТЭ | 7739 | - | - |

| Месторождения строительных материалов |
| --- |
| Сотниковское месторождение кирпичных суглинков расположено в 1 км западнее с. Сотниково, в правом борту пади Сотниково. |  |  |
| Мощность суглинков | м | 1,8 до2,9 |
| Площадь | га |  |
| Суглинки пригодны для производства строительного кирпича марки «75» методом пластической формования. | температурой обжига | 1050-1100 |
| Сотниковское месторождение песчано-гравийной смеси расположено в 12 км к северо-западу от Улан-Удэ, на левобережье р. Селенги |  |  |
| мощность | М. | 0,0-до 5 |
| гравия | % | 43 |
| песка | % | 47 |
| Может применяться в качестве заполнителя при изготовлении бетонов марки «200»,»300» |  |  |
| Мощность | М. | 0,0-10,0 |
| Рекомендован для производства строительного (лицевого) кирпича, а песок - для изготовления пенобетона, строительных растворов и как заполнитель в бетоны |  |  |
| Ошурковское месторождения апатита ( диорит) расположено в 18 км на северо-запад от г.Улан-Удэ | м | 1-10 |
| Сырье одновременно является строительным материалом и горно-химическим сырьем. Диориты и сиенито-диориты могут быть использованы в качестве бутового и облицовочного камня. По аналогии с породами Сотниковского месторождения как бутовый камень пригодны также пегматиты и аплиты для керамики и стекольной промышленности. |  |  |
| Сотниковское месторождение гранитов расположено в 3 км к северу от с. Сотниково |  |  |
| Граниты разведены на участке площадью 1,04 км2 на глубину до 60 м. |  |  |
| Мощность вскрышных пород | м | 1,2 |

| Месторождения подземных вод |
| --- |
| «Сотниковское» - месторождение подземных вод нераспределенного фонда расположено на север от с. Сотниково в 2,0-2,5 км по структуре ( незащищенная) | группа | 1 |
| мощность | м | 65 |
| Эксплуатационные запасы подводных вод по категориям А | Тыс.м3/сут. | 5,9 |
| Эксплуатационные запасы подводных вод по категориям В | Тыс.м3/сут. | 4,9 |
| Глубина залегания уровня подводных вод | м | 4,0 |
| Дебеты скважин (по санитарным условиям не может использоваться для хозяйственно-питьевых целей) | Тыс.м3/сут. | 1,1-2,2 |
| «Сотниковское»-1 - месторождение подземных вод нераспределенного фонда расположено севернее с. Сотниково на левобережье р. Селенги в 12 км от г. У-Удэ (незащищенная) | группа | 1 |
| мощность | м | 26 |
| Эксплуатационные запасы подводных вод по категориям А | Тыс.м3/сут. | 5,3 |
| Эксплуатационные запасы подводных вод по категориям В | Тыс.м3/сут. | 5,4 |
| Глубина залегания уровня подводных вод | м | 1,0 до 3,0 |
| Дебеты скважин ГОСТ Р51232-98 (Вода питьевая) | Тыс.м3/сут. | 1,9-2,9 |

- КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

  - Функциональное зонирование территории

Территориальное зонирование – зонирование территории по ее основной функции и возможностям к тому или иному виду освоения на базе комплексной оценки территории. Функциональное зонирование территории поселения выполнено с учетом обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, предотвращения чрезмерной концентрации населения и производств, охраны от загрязнения окружающей природной среды, сохранения особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Согласно «Градостроительному Кодексу» и с учетом современного использования территории выделяются следующие территориальные зоны: жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны размещения военных объектов и иные виды территориальных зон.

Ниже приводится краткая характеристика особенностей использования функциональных зон.

Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно - бытового и иного назначения. Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки и многоэтажной жилой застройки, а также иных видов застройки согласно градостроительным регламентам.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут включаться:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В состав зон сельскохозяйственного использования включаются:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Генеральным планом проведено функциональное зонирование территории, выделены следующие зоны:

- Жилые зоны – территории села Сотниково и села Ошурково;

- Зоны сельскохозяйственного использования – сельскохозяйственные угодья и территории сельскохозяйственных сооружений;

- Зоны рекреационного назначения - для массового отдыха людей;

- Производственные зоны;

- Зоны особо охраняемых территорий – субурган, памятник истории, памятник археологии;

- Зоны специального назначения – свалка, скотомогильник, кладбища.

  - Жилищное строительство

Генеральным планом Сотниковского сельского поселения предполагается прибавление жилого фонда за счет увеличения площади  сел со строительством индивидуальных жилых домов усадебного типа, в которых разместятся люди, нуждающиеся в жилищной площади, улучшившие свои жилищные условия. Генеральным планом намечено увеличение территорий населенных пунктов поселения, на которых предполагается развитие жилой застройки с обеспечением жителей объектами инфраструктуры, что создаст их самодостаточность;

- при появлении объектов обслуживания и мест приложения труда уменьшится отток молодежи из сел;

- за счет создания жилищных условий стабилизируется рождаемость.

Характеристика групп населенных пунктов на перспективу с указанием роли каждого

В населенных пунктах поселения предусматривается новая жилая застройка усадебного типа с полным инженерным благоустройством.

| Населенные пункты | Планируемые границы населенного пункта | Направление развития, площади | За счет земель |
| --- | --- | --- | --- |
| С. Сотниково | 1462,0 га | 1 очередь 46,5 – кв. Садовый 8,4 – кв. Лесной 18,9 – кв. Придорожный 32,0 – кв. Пески 80,5 – ИЖС в направлении РК «Здоровье» Расчетный срок 35,3 – кв. Горный 25,7 – на пустующих территориях бывшей птицефабрики | С/х использования |
| С. Ошурково | 74,85 | 13,04 га – северо-западное, западное | С/х использования |

Новое строительство в селе предлагается осуществлять 1-2 этажными домами из местных строительных материалов (желательно кирпича) с соблюдением необходимых сейсморегулирующих мероприятий   по проектам лицензированных архитекторов Бурятии.

В сложившейся застройке, на участке вдоль ул. Трактовой, севернее существующих 3 этажных домов, предусматривается низкоэтажная (блокированная) застройка с небольшими участками.

Жилая застройка поселений предусматривает 100% малоэтажной усадебной городского и сельского типов, а также усадебной с развитым аграрным сектором (фермы "домашние") согласно градостроительного зонирования.

Городской тип усадебной застройки предусмотрен преимущественно в поселениях "ближнего" пригорода, с. Сотниково, который формирует внешний фронт застройки, выходящий на автомобильную дорогу федерального значения Иркутск - Улан-Удэ – Чита.

Эта застройка представлена жилыми 1-2-3-этажными, мансардными коттеджами или блокированными жилыми домами с земельными участками 400-800 кв. м в зависимости от градостроительной ценности земли.

Для индивидуальной, групповой, производственной деятельности в первых этажах домов возможно устройство предприятий малого бизнеса.

Площадь от 20-60 кв.м. с многоцелевыми помещениями обеспечат размещение не только предприятий обслуживания (булочная - кондитерская с пекарней, банно-оздоровительный комплекс, пивной бар, парикмахерская, химчистка-прачечная, аптека, небольшое кафе, ателье), но и мастерские ремесленников, небольшие производства ширпотреба.

Сельский тип усадебной застройки предусмотрен в с. Ошурково.

Эта застройка представлена жилыми 1-2-3-этажными, мансардными жилыми домами отдельно-стоящими с земельными участками от 800 до 2000 кв.м в зависимости от удаленности от центров, сельскохозяйственного использования, градостроительной ценности земли.

В с. Сотниково предусматривается упорядочение районов размещения промышленных и коммунальных объектов, улучшение благоустройства существующей застройки и ее инженерное обустройство. Особое внимание уделяется выносу автодороги федерального значения, организации объездной автомагистрали, совмещенной с железнодорожной веткой, в комплексе с инженерными  противопаводковыми мероприятиями, включающими берегоукрепление р. Селенга. Проектом генплана предусмотрено дальнейшее благоустройство и архитектурно-планировочное формирование главной улицы села – ул. Трактовой. На базе существующего общественного центра в районе средней школы предполагается  дальнейшее развитие общепоселкового центра  за счет дополнения его  объектами: поликлиникой с аптекой, молочной кухней, станцией скорой медицинской помощи и библиотекой.

Кроме этого, во вновь проектируемых жилых образованиях предусмотрены подцентры для первичного обслуживания населения, включающие в себя объекты торговли и детские учреждения.

В производственной зоне села предусматривается создание нормативных санитарно-защитных зон, их озеленение и благоустройство. Существующая жилая застройка, попадающая в эти зоны, подлежит выносу за ее пределы. Территории, занятые промпредприятиями, подлежат тщательному анализу, благоустройству и уплотнению с целью изъятия излишков земли для создания необходимых санитарно-защитных зон.

Одной из главных задач проекта генплана с. Сотниково является увязка сложившейся планировочной структуры с проектной. Это достигается путем введения как новых направлений развития, так и закрепления уже существующих в сложившейся застройке.

Проектируемые жилые кварталы с. Сотниково:

| 1 очередь 46,5 – кв. Садовый 8,4 – кв. Лесной 18,9 – кв. Придорожный 32,0 – кв. Пески 80,5 – ИЖС в направлении РК «Здоровье» | Расчетный срок 35,3 – кв. Горный 25,7 – на пустующих территориях бывшей птицефабрики |
| --- | --- |

В сложившихся социально-экономических и градостроительных условиях для размещения перспективной численности населения требуются свободные от застройки территории, поскольку в существующих границах села территориальные резервы почти полностью отсутствуют. Оценив все планировочные ограничения, имеющиеся природные и инженерно-геологические данные, комиссия по выбору площадки под перспективное развитие села пришла к выводу о необходимости освоения под перспективное жилищное строительство западного направления (долина р. Сотниково, Шубинская падь).

По инженерно-геологическим, санитарно-гигиеническим условиям рассматриваемые площадки являются благоприятными для размещения здесь селитебной зоны.

Близость села к городу Улан-Удэ обуславливает то обстоятельство, что большинство его жителей работает на предприятиях и учреждениях города.

Занимаемое выгодное в градостроительном и социально-экономическом отношении местоположение с. Сотниково вызывает активный интерес со стороны индивидуальных предпринимателей и застройщиков.

Учитывая многолетнюю повсеместную практику самовольной застройки, в ходе разработки генплана были выявлены территории, наиболее подверженные возможности такого явления. Это территории паевых земель сельскохозяйственного назначения, на которых в последние годы активно велось межевание, причем уже с расчетом на то, что на них будет располагаться жилая застройка.

Генеральным планом определены все планировочные природоохранные и иные ограничения и часть вышеназванных земель, не попадающая под эти ограничения, включена в границы генерального плана под различные виды застройки и подлежит переводу в земли населенных пунктов.

  - Культурно-бытовое обслуживание

Важнейшей задачей формирования полноценной среды обитания сельских поселений является создание иерархической системы обслуживания, при которой население сельской местности будет иметь возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания. Степень социальной зрелости каждого поселения, включая малочисленные, определяется наличием в нем полной номенклатуры объектов в указанных областях обслуживания на уровне, соответствующем его типологии, численности и месту в системе расселения.

Объекты повседневного спроса должны размещаться в центре сельского поселения, возможна организация части услуг выездными бригадами (торговля, бытовое обслуживание, культурные мероприятия). Организация этой низшей ступени обслуживания чрезвычайно важна, поскольку она определяет уровень защищенности населения, так называемый социальный минимум в сфере услуг. К объектам  этого ряда относятся детсады, школы (начальные и средние), амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты с малым стационаром для оказания первой медицинской помощи, аптека, магазины, почта, досуговый центр и т.д.

Система культурно-бытового обслуживания населения построена с учетом намечаемой зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа на территории поселения.

Объекты торговли товарами повседневного быта предусмотрены в каждом населенном пункте. Предприятия общественного питания  входят в состав объектов придорожного сервиса и объектов туристической зоны, предполагается, что население также может обслуживаться в этих местах.

Уникальные объекты эпизодического спроса (театры, выставочные залы, спорткомплексы, университеты, научные центры, больница и прочие учреждения) концентрируются в районном центре с. Иволгинск и республиканском центре г. Улан-Удэ.

Нормативная база для определения номенклатуры и объемов культурно-бытового строительства формируется на основе СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

С. Сотниково

| Учреждения, предприятия | Вместимость | Объем (площади) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Административное здание (отделение связи, администрация МО, отделение банка, полиция) |  | 4278 м3 (1426 м2) | создание 25 рабочих мест |
| Торговый центр «Титан» |  | 5620 м3 (1873 м2) | создание 60 рабочих мест |
| Средняя школа | на 264 учащихся | 11965 м3 (3988 м2) |  |
| Детский сад | 2 сада по 160 мест каждый | 7521 м3 (2507 м2) | создание 8-10 рабочих мест на 1 детский сад |
| Врачебная амбулатория с аптекой | на 40 посещений в смену | 3595 м3 (1198 м2) | создание 5-7 рабочих мест |
| Дом Культуры | на 425 посетителей (зал на 300 мест) | 8760 м3 (2920 м2) | создание 5-7 рабочих мест |
| Культурно-спортивный комплекс |  | 11029 м3 (3676 м2) |  |

С. Ошурково

| Учреждения, предприятия | Вместимость | Объем (площади) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Детский сад | на 50 мест | 1785 м3 (595 м2) | создание 8-10 рабочих мест |
| Магазин товаров повседневного спроса | торговая площадь – 70 кв.м., создание 4-6 рабочих мест | 470 м3 (157 м2) | 1 на первую очередь, 1 на расчетный срок |
| Административное здание (отделение связи, библиотека) |  | 2922 м3 (974 м2) | создание 8-10 рабочих мест |
| Дом Культуры | на 100 посетителей | 3156 м3 (1052 м2) | создание 5-7 рабочих мест |
| Средняя школа | на 70 мест | 7076 м3 (2359 м2) |  |

  - Инженерная инфраструктура

    - Теплоснабжение

Существующее положение. В настоящее время теплоснабжение с. Сотниково осуществляется от трех котельных. В котельных установлено 10 котлоагрегатов,  работающих в водогрейном режиме. Общая установленная мощность котельного оборудования составляет 18 Гкал/час. Распределение котлов по котельным представлено в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Котельная | Марка котлов | Кол-во котлов | Установленная мощность, Гкал / час | Отпуск тепла, Гкал/час | Протяженность тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | КВ-1,8 | 6 | 10,8 | 3,12 | 5,32 |
| 2 | Котельная «Береговая» | КВ-1,8 | 2 | 3,6 | 0,4 | 0,403 |
| 3 | Котельная «Пригородная» | КВ-1,8 | 2 | 3,6 | 0,5 | 1,749 |
|  | ИТОГО |  | 10 | 18 | 4,02 | 7,472 |

Как видно из таблицы, мощность котельных, обеспечивающих теплом  население и объекты бюджетной сферы, в большинстве завышена. Основное оборудование котельных эксплуатируется относительно недавно (с 2010-2011 г.), поэтому находится в удовлетворительном состянии. Лишь на котельной «Центральной» два котла нерабочие и подлежат замене.

Основным топливом на всех котельных является каменный уголь Тугнуйского разреза.

Все котельные оборудованы системами золоулавливания и установками магнитной водоподготовки.

Теплоснабжениепотребителей от котельных «Центральная» и «Пригородная» осуществляется по открытой, зависимой схеме, а от котельной «Береговая» по закрытой зависимой схеме. Тепловые сети от котельной «Центральная» имеют два контура: первый  контур от котельной «Центральная» до ЦТП и второй контур от ЦТП до потребителей.

Тепловые сети проложены в непроходных каналах совместно с трубопроводами холодного водоснабжения.  Тепловые сети от котельных «Центральная» и «Пригородная» двухтрубные, от котельной «Береговая» - четырехтрубные.

Общая протяженность тепловых сетей 7,472 км. Теплосети  амортизированы на 80%, вследствие чего потери в сетях достигают более 25%.

Жилые дома  усадебной застройки села имеют индивидуальное печное и электрическое  отопление.

Тепловые нагрузки. Тепловые нагрузки для проектирования систем теплоснабжения села Сотниково определены согласно СНиП 2.04.07-86 по укрупненным показателям, исходя из численности населения и строительных объемов административной и общественной застройки:

а) максимальный тепловой поток на отопление, кВт

Qо max=αqoV(tв-tн.р.)0,001163		(1)

б) максимальный тепловой поток на вентиляцию, кВт

Qв max=αqвV(tн-tн.р.)0,001163		 (2)

в) средний тепловой поток на горячее водоснабжение, кВт

х10-3;	                 (3)

г) максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, кВт

Qгв max=2,4Qгв,	       	                 (4)

| где qо | - | удельная отопительная характеристика здания при tн.р.= -30оС, ккал/(м3чоС) /справочн.данные/; |
| --- | --- | --- |
| qв | - | удельная вентиляционная характеристика здания при tн.р.= -30оС, ккал/(м3чоС) / справочн.данные /; |
| α | - | поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия района и применяемый в случаях, когда расчетная температура наружного воздуха отличается от -30оС / справочн.данные /; |
| V | - | объем здания, м3; |
| tв | - | расчетная температура воздуха внутри отапливаемого здания, (С; |
| tн.р. | - | расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, (С; |
| а | - | норма расхода воды на горячее водоснабжение при температуре 55(С на одного человека в сутки, проживающего в здании с горячим водоснабжением, принимаемая в зависимости от степени комфортности зданий в соответствии со СНиП 2.04.01-85, л; |
| m | - | число человек; |
| tс | - | температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период (при отсутствии данных принимается равной 5(С); |
| c | - | удельная теплоемкость воды, принимаемая в расчетах равной 4,187 кДж/(кг(°С). |

Расчеты максимальных тепловых нагрузок нового строительства  сведены в таблицу 2.

Таблица 2

Таблица тепловых нагрузок нового строительства

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Максимальные тепловые потоки, кВт (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Qо max | Qв max | Qгв max | Qсум max |
| Центральная котельная |
|  | 1-ая очередь |  |  |  |  |
|  | Предприятие бытового обслуживания | 47,93 0,04 | 116,19 0,10 | 6,70 0,01 | 170,82 0,15 |
|  | Клуб, библиотека | 36,1 0,031 | 24,4 0,021 | 2,1 0,002 | 62,7 0,054 |
|  | Спортивный комплекс | 86,8 0,075 | 58,6 0,050 | 8,4 0,007 | 153,74 0,132 |
|  | Врачебная амбулатория, аптека | 63,3 0,054 | 49,2 0,042 | 0,7 0,001 | 113,2 0,097 |
|  | ИТОГО первая очередь | 234,13 0,20 | 248,46 0,21 | 17,86 0,02 | 500,46 0,43 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Детский сад | 102,53 0,09 | 29,68 0,03 | 51,29 0,04 | 183,50 0,16 |
|  | ИТОГО на расчетный срок | 102,53 0,09 | 29,68 0,03 | 51,29 0,04 | 183,50 0,16 |
|  | ВСЕГО новое строительство | 336,66 0,29 | 278,14 0,24 | 69,16 0,06 | 683,96 0,59 |
| Пригородная котельная |
|  | 1-ая очередь |  |  |  |  |
|  | Административное здание | 65,1 0,056 | 13,0 0,011 | 1,8 0,002 | 79,9 0,069 |
|  | Подцентр в новой застройке: -магазин смешанных товаров | 10,99 0,01 | 2,60 0,00 | 2,27 0,00 | 15,86 0,01 |
|  | -кафе на 20 мест | 12,67 0,01 | 25,35 0,02 | 3,68 0,00 | 41,71 0,04 |
|  | -предприятие бытового обслуживания | 9,67 0,01 | 23,45 0,02 | 1,05 0,00 | 34,16 0,03 |
|  | -аптечный пункт | 1,30 0,00 | 0,94 0,00 | 0,21 0,00 | 2,46 0,00 |
|  | ИТОГО первая очередь | 99,76 0,09 | 65,37 0,06 | 8,97 0,01 | 174,10 0,15 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Детский сад | 102,53 0,09 | 29,68 0,03 | 51,29 0,04 | 183,50 0,16 |
|  | Школа на 430 учащихся | 341,92 0,29 | 78,15 0,07 | 10,50 0,01 | 430,58 0,37 |
|  | Кинотеатр, интернет-клуб | 28,9 0,025 | 19,5 0,017 | 1,0 0,001 | 49,5 0,043 |
|  | Банно-оздоровительный комплекс | 19,3 0,017 | 13,0 0,011 | 12,6 0,011 | 44,9 0,039 |
|  | ИТОГО на расчетный срок | 492,65 0,42 | 140,40 0,12 | 75,40 0,06 | 708,45 0,61 |
|  | ВСЕГО новое строительство | 592,41 0,51 | 205,76 0,18 | 84,37 0,07 | 882,54 0,76 |
| Новая котельная |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Многофункциональный торгово-развлекательный центр: -магазин прод. товаров | 12,37 0,01 | 2,93 0,00 | 2,27 0,00 | 17,57 0,02 |
|  | -магазин пром. товаров | 24,75 0,02 | 5,86 0,01 | 0,49 0,00 | 31,10 0,03 |
|  | - кинозал | 57,8 0,050 | 39,1 0,034 | 2,1 0,002 | 99,0 0,085 |
|  | -кафе на 50 мест | 27,35 0,02 | 54,71 0,05 | 9,21 0,01 | 91,27 0,08 |
|  | - игровые залы | 28,9 0,025 | 19,5 0,017 | 1,0 0,001 | 49,5 0,043 |
|  | Универсальный агропромышленный рынок | 74,25 0,06 | 17,58 0,02 | 13,61 0,01 | 105,44 0,09 |
|  | Гостиница | 45,5 0,039 | 0,0 0,000 | 19,5 0,017 | 65,1 0,056 |
|  | ИТОГО на расчетный срок | 271,00 0,23 | 139,70 0,12 | 48,26 0,04 | 458,96 0,39 |
|  | ВСЕГО новое строительство | 271,00 0,23 | 139,70 0,12 | 48,26 0,04 | 458,96 0,39 |

Проектные решения. Потребителями тепла в общественных зданиях являются системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в жилых  - системы отопления и горячего водоснабжения.

Теплоснабжение с. Сотниково на первую очередь и расчетный срок  предусматривается централизованное от трех существующих котельных – Центральной, Пригородной, Береговой - и  проектируемой котельной на южной окраине села.

Теплоснабжение существующей  усадебной застройки на рассматриваемый период остается   децентрализованным  от  индивидуальных  твердотопливных, газовых и  электрических котлов.

Новая котельная предусматривается  в блочно-модульном исполнении типа МКУ- В-0,8р. Топливом для проектируемой котельной на рассматриваемый период  сохраняется  твердое топливо – каменный уголь Тугнуйского месторождения. К установке принимаются 2 котла стальных водогрейных водотрубных КВр-0,4К номинальной теплопроизводительностью 0,4  МВт,  предназначенные для получения горячей воды номинальной температурой на выходе из котла 95°С. Теплопроизводительность котельной составляет 0,68 Гкал/час.  В перспективе, при газификации Республики Бурятии сетевым газом, возможен перевод котельной на сжигание природного газа.

Для покрытия тепловых нагрузок на систему горячего водоснабжения существующих и перспективных объектов общественно-административной застройки,  на кровле зданий предусматривается установка солнечных коллекторов. Ввиду своей автономности солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий,  сооружений и сетей.

В период, когда водопотребление незначительно, горячая вода аккумулируется в баках-аккумуляторах. При больших расходах воды водоразбор производится из баков.

В качестве резерва в баках-аккумуляторах устанавливаются ТЭНы, которые работают в ночное время при отсутствии электрической нагрузки на освещение.

Тепловые сети. Проектируемая система магистральных и внутриквартальных сетей тупиковая, двухтрубная. Трубопроводы магистральной теплосети прокладываются бесканально в пенополиуретановой изоляции и полиэтиленовой оболочке. Глубина заложения  0,7 – 1,0 м   до верха оболочки бесканальной прокладки.  Распределительные и внутриквартальные теплосети прокладываются подземно в непроходных лотковых железобетонных каналах, в том числе и совместно с трубопроводами водопровода. Компенсация тепловых удлинений производится П-образными компенсаторами и использованием самокомпенсации углов поворота. Воздухоудаление из тепловой сети осуществляется через патрубки с вентилями в верхних точках сети. Опорожнение трассы производится через патрубки с арматурой и сбросом в дренажные колодцы через дренажный трубопровод, с последующим откачиванием дренажными насосами.

В системе теплоснабжения предусматривается центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительному графику. Подключение  потребителей от котельных зависимое.

Приготовление воды на нужды горячего водоснабжения предусматривается в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

Для снижения уровня тепловых потерь в теплотрассах с. Сотниково предлагается производить прокладку новых и плановую нормативную замену существующих теплотрасс на трубы с предварительной заводской теплоизоляцией по ГОСТ 30732. Конструкция труб  представлена на рисунке 1.

1 — центрирующая опора; 2 — изоляция из пенополиуретана; 3. труба-оболочка из  полиэтилена; 4 — стальная труба; 5 — проводники-индикаторы системы ОДК (показаны условно).

Теплоизоляция стальных труб и фасонных изделий и деталей должна иметь не менее двух линейных проводников-индикаторов (сигнальных проводников) системы ОДК состояния влажности ППУ в процессе эксплуатации теплопровода. Проводники-индикаторы следует располагать на расстоянии 10—25 мм от поверхности стальной трубы.

Система оперативного дистанционного контроля предназначена для контроля состояния влажности теплоизоляционного слоя из пенополиуретана изолированных трубопроводов и обнаружения с помощью стационарных или переносных детекторов участков с повышенной влажностью изоляции, вызванной либо проникновением влаги через внешнюю полиэтиленовую оболочку трубопровода, либо за счет утечки теплоносителя из стального трубопровода вследствие коррозии или дефектов сварных соединений.

Система ОДК включает:

- медные проводники-индикаторы в теплоизоляционном слое трубопроводов, проходящие по всей длине теплопроводов, основной сигнальный проводник и транзитный проводник;

- клеммные коробки с вводами, клеммной колодкой и разъемами (терминалы) для

подключения приборов и соединения сигнальных проводников в точках контроля;

- кабели для соединения проводников-индикаторов, проложенных в изоляции с терминалами в точках контроля, а также для соединения проводников-индикаторов на участках  трубопроводов, где установлены неизолированные элементы трубопровода (запорная арматура  и т.д.), через элементы с герметичными кабельными выводами;

- стационарный или переносной детектор повреждений;

- локатор повреждений.

Для строительства тепловых сетей необходимо применять новые (не бывшие в употреблении) стальные трубы.

Для труб тепловых сетей, патрубков осевых СК и СКУ и других элементов могут применяться электросварные и бесшовные трубы из стали марок 17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ;

Допускается применение стальных труб и фасонных деталей трубопроводов зарубежного  производства, отвечающих требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды  и имеющих сертификаты соответствия.

При прокладке тепловых сетей бесканальным способом трубы укладываются на песчаное основание толщиной не менее 150 мм с песчаной обсыпкой не менее 150 мм.

Из камер и спускников при бесканальной прокладке тепловых сетей должны устраиваться водовыпуски в водоприемные колодцы с водоотводом в дождевую канализацию или, если это невозможно, с последующей откачкой.

Установки солнечного горячего водоснабжения. Коллектор солнечной энергии (солнечный коллектор, гелиоколлектор) предназначен для улавливания солнечного излучения, преобразования его в теплоту и нагревания воды, воздуха и другой жидкой или газообразной среды.

В фокусирующих солнечных коллекторах плотность потока солнечного излучения повышается путем концентрирования с помощью зеркальных отражателей или линз.

Солнечные коллектора, работающие без концентраторов, называют плоскими. Они нашли наибольшее применение в системах солнечного отопления и горячего водоснабжения.

Большинство плоских солнечных коллекторов состоит из четырех основных элементов (см. рис. 2):

Рис. 2    Плоский коллектор: 1- корпус; 2- прозрачная изоляция; 3- каналы для теплоносителя; 4- поглощающая панель; 5- тепловая изоляция.

- поглощающей панели – абсорбера (4) с каналами для теплоносителя (3), на поверхность которой нанесено покрытие, обеспечивающее поглощение не менее 90 % падающего солнечного излучения;

- прозрачной изоляции (2), состоящей из одного или двух слоев остекления;

- тепловой изоляции (5), снижающей потери теплоты в окружающую среду через днище коллектора и его боковые грани;

- корпуса (1), где расположены поглощающая панель и тепловая изоляция,  закрытые  сверху прозрачной изоляцией.

В солнечном коллекторе падающее солнечное излучение преобразуется в теплоту, отдаваемую потоку теплоносителя, протекающего по каналам поглощающей панели. Прозрачная теплоизоляция снижает потери теплоты конвекцией и лучеиспусканием от поглощающей панели в атмосферу, вследствие чего возрастает теплопроизводительность коллектора. Стекло, как и большинство прозрачных сред, пропускает солнечные лучи селективно, то есть его пропускная способность зависит от длины волны падающего излучения. Обычное оконное стекло, в зависимости от содержания в нем железа, пропускает до 87 % солнечного излучения, но практически непрозрачно для собственного теплового излучения панели. Увеличение числа слоев остекления приводит к уменьшению теплопотерь через прозрачную изоляцию, но одновременно уменьшается и плотность потока излучения, падающего на поглощающую панель. В поглощающей панели используются каналы для теплоносителя различной формы, из различных материалов (стали, алюминия, меди, каучука, резины). Жидкий теплоноситель нагревается в трубах диаметром 12 – 15 мм, припаянных к листу, или в выштампованных каналах, расположенных на расстоянии 50 – 150 мм один от другого. Верхние и нижние концы трубок (каналов) соединены гидравлическими коллекторами.

Техническое описание работы установки солнечного теплоснабжения. Система приготовления горячей воды состоит из солнечных коллекторов, устраиваемых на кровле здания, бака-теплообменника-аккумулятора, соединительных трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры (см. прилагаемую аксонометрическую схему, рис.2).

Солнечная водонагревательная установка работает следующим образом. Солнечное излучение проходит через  остекление солнечного коллектора, поглощается черной поверхностью панели и нагревает ее. При этом нагревается теплоноситель первого контура, заполняющий каналы панели.

В качестве теплоносителя первого контура может применяться: химически очищенная вода, водные растворы глицерина или пропиленгликоля, а также другие теплоносители, не вызывающие активной коррозии поглощающей панели и не выделяющие при нагревании нерастворимых осадков.

Затем теплоноситель первого контура посредством циркуляционного насоса подается в теплообменник, находящийся внутри бака-аккумулятора.

Отдав тепло воде, находящейся в баке-аккумуляторе теплоноситель первого контура возвращается обратно в солнечный коллектор, после чего процесс повторяется. Вода в баке-аккумуляторе-доводчике постепенно нагреваемая теплоносителем имеет температурное расслоение. Наиболее горячая вода находится в верхней части бака, из этой части бака осуществляется разбор тепла на горячее водоснабжение.

При понижении температуры воды в баке – аккумуляторе ниже требуемой, в работу через систему автоматики включается электрический водоподогреватель. Такая ситуация складывается в следующих случаях:

- в течение нескольких пасмурных дней подряд летом;

- в пасмурные дни в период с поздней  осени до ранней весны;

- при интенсивном разборе горячей воды.

Преимуществами использования солнечных коллекторов  являются:

- при относительно низких затратах вырабатывается большое количество тепловой энергии;

- установки являются автономными и не требуют постоянного дежурного персонала, что позволит сократить эксплуатационные затраты;

- отсутствие теплосетей, в которых происходят значительные потери тепла при транспортировке теплоносителя;

затраты энергии идут не на выработку тепла, как в электронагревателе, а только на перемещение хладагента по системе.

    - Водоснабжение

Существующее положение. Водоснабжение села Сотниково в настоящее время осуществялется как централизованно, так и от  одиночных водозаборных скважин и индивидуальных шахтных колодцев.

В пределах села с 1955 по 2000 годы пробурено 55 разведочно-эксплуатационных скважин  для хозпитьевых нужд населения, производственно-технического водоснабжения и водоснабжения сельхозобъектов.

Глубина скважин от 2,0 - 247,0 м, водоприемная часть эксплуатационных колон от 20 до 100 м. По паспортным данным производительность скважин колеблется от 0,55 до 11,11 л/сек.

Подземные воды по данным опробования в отдельных водозаборных скважинах не соответствует стандарту качества.

| Населенные пункты | Местоположение водозабора | Содержание компонентов хим. состава питьевых вод в скобках (ПДК) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общ. жестк. ммоль/дм3 | Железо, мг/дм3 |
| с.Сотниково, скв. №119-83 | ПТФ | 7,3 (7) |  |
| с.Сотниково, скв. №54-91 | ФКРС | 8,25 (7) |  |
| с.Сотниково, скв. №24-93 | западная окраина | 9,5 | 0,086 (0,03) |
| с.Сотниково, скв. №148-86 | ПТФ | 10,2 (7) |  |
| с.Сотниково, скв.№147-86 | ПТФ | 13,7 (7) |  |
| с.Сотниково, скв.№10-87 | племстанция | 9,78 (7) |  |
| с.Сотниково, скв.№1410 | Левый берег |  | 2,7 (0,03) |
| с.Сотниково, скв. №134-66/б | ПТФ |  | 1,0 (0,03) |
| с.Сотниково, скв. №18-89 | Плодовоягодная станция |  | 0,05 (0,03) |

Из отобранных проб воды отмечается повышенная концентрация допустимых норм  фтора, ртути, марганца, железа, жесткости.

Водозаборные скважины эксплуатируют в основном подземные воды мезозойской водоносной зоны, частично – кайнозойскую водоносную зону. Химический состав подземных вод гидрокарбонатный натриево-кальциевый, с минерализацией 0,2 - 0,88 г/дм3. Все водоносные горизонты гидравлически связаны между собой и практически не защищены от загрязнения  с поверхности.

По государственной отчетности 2ТП-водхоз за 2011 год представлены данные по отбору воды:

| Наименование предприятия | Используемое количество скважин | Водоотбор тыс.м3/сут | Водоотбор млн.м3/год | Тип использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Сотниково, ул.Партизанская, 15. СПК «Пригородное» | 2 | 0,009 | 0,003 | СХВ, ОРЗ |
| с. Сотниково, ул. Трактовая, 4. ООО «Сотниково» | 5 | 0,059 | 0,022 | ХПВ, СХВ, ОРЗ |
| Итого: | 44 | 0,514 | 0,189 |  |

ХПВ – хозяйственно-питьевое водоснабжение,  СХВ – сельскохозяйственное водоснабжение, ОРЗ – орошение земель.

Существующие одиночные водозаборы в основном располагаются в условиях плотной жилищной застройки. Многие из них не имеют установленных зон санитарной охраны, граница первого пояса которых, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 должна проходить на расстоянии 50м от скважины при эксплуатации недостаточно защищенных подземных вод.

На 2-х скважинах централизованного водозабора в с. Сотниково, производитель-ностью 1,5 тыс.куб.м/сутки установлены насосы глубинные ЭЦВ   Вода из скважин подается в резервуар емкостью 700 м3, откуда самотеком ( резервуар находится на отм.на 40,0 м превышающей сеть водопровода) поступает в сеть водопровода, проложенную в канале теплосети. Резервуар находится в аварийном состоянии, требуется строительство нового резервуара. Водоочистных сооружений нет. Водопроводные сети требует замены. В настоящее время установленной мощности водозаборных сооружений достаточно для населения и пр. организаций, но в дальнейшем при внедрении программ «Доступное и ком- фортное жилье гражданам России», «Социальное развитие сел» с  повышением расходов воды в 1,5 раза, мощность водозаборных сооружений для с. Сотниково будет не достаточна.

В 70-х годах проводились  работы по поискам и разведке подземных вод для водоснабжения прикарьерной площадки «Забайкальского апатитового комбината». Участок работ расположен в 2,0 - 2,5 км к северу от с. Сотниково, на левом борту р.Селенги.

В период разведки дебиты скважин на участке «Сотниково» изменяются от 20,4 до 25,0 л/сек, при понижении 9,5-10,0м.  В качественном отношении воды разведанных участков удовлетворяют требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Вода питьевая» для вод хозяйственно-питьевого назначения, минерализация их не превышает 0,5г/дм3, жесткость составляет 2,0-3,0 мг/дм3, содержание токсичных элементов не превышает допустимых норм. В бактериологическом отношении вода на обоих участках здоровая.

ТКЗ протоколом №41 от 28 мая 1973 года утверждены запасы по участку «Сотниково»: категория А-5883 м3/сут, категория В - 4927 м3/сут, всего - 10810 м3/сут.

При проектировании водозабора выяснилось, что он попадает в пределах ЗСО строящихся левобережных очистных сооружений г. Улан-Удэ. По просьбе Госгорхимпроекта в сентябре 1981 года комиссией с  участием представителя Госгорхимпроекта был выбран и согласован участок «Сотниковское-1», расположенный в 2 км от очистных сооружений и в 0,5 км от потребителя.

Разведанные эксплуатационные запасы подземных вод месторождения «Сотниковское-1» оценены по категориям А- 5,3 тыс.м3/сут, В- 5,4 тыс.м3/сут, и утверждены ТКЗ ПГО «Бурятгеология» (протокол №87 от 23.04.83 г).

По результатам обследования 2003 года выявлено 6 (2 скважины эксплуатационные, 4 разведочные). На момент обследования глубина залегания уровня, температуры и качество подземных вод не установлены. Проба воды из р. Селенги – воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые с минерализацией 0,24 г/дм. Изменений водохозяйственной и геоэкологической обстановки, хозяйственного освоения территории месторождения не зафиксировано. Потенциальных источников загрязнения подземных вод в I  и II поясах зоны санитарной охраны не обнаружено. Изменений гидрогеологических условий нет. В настоящее время месторождение не эксплуатируется.

Основными  недостатками  в обеспечении населения питьевой водой в настоящее время являются:

- недостаточное развитие централизованных систем водоснабжения;

- отсутствие зон санитарной охраны на существующих водозаборах;

- износ существующих систем водоснабжения.

Нормы водопотребления. Территория п. Сотниково  по характеру степени благоустройства проектом разделена на три  района:

- застройка зданиями, оборудованными центральным водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением – существующие многоквартирные дома  и новая секционная застройка;

- застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией  с  ванными и местными водонагревателями  – проектируемая усадебная застройка.

- неблагоустроенной застройки с водоиспользованием из водоразборных колонок  -  существующая усадебная застройка.

Расход воды на нужды населения принят в соответствии со СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут.max=Kсут.maxQсут.m,

где Kсут.max=1,2 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления;

Qсут.m – расчетный суточный расход воды, м3/сут, определяемый по формуле   Qсут.m=qжNж/1000, где

qж – удельное водопотребление, принимаемое по табл.3

Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Полив существующих приусадебных участков осуществляется автономно, из локальных  трубчатых или шахтных колодцев с использованием грунтовых верхних вод. Полив осуществляется 1 раз в 5 дней.

Расход воды на местную промышленность принят в размере 10% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Расход водопотребления для скота, находящегося в личном  пользовании населения, принят из расчета на одну голову.

Суммарные расходы воды села Сотниково представлены в таблице 4.

Таблица 3

Удельное   среднесуточное  водопотребление

на  хозяйственно-питьевые  нужды  населения

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | Расход л/сут на 1 жителя | Коэффициент суточной неравномер- ности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок |  |
| 1 | Застройка зданиями с централизованным холодным и горячим водоснабжением и | 210 | 230 | 1,3 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 180 | 1,2 |
| 3 | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 50 | 50 | 1,1 |
| 4 | Расход воды на поливку проездов и зеленых насаждений | 50 | 50 | - |

Таблица 4

Суммарные расходы воды питьевого качества

| № п/п | Наименование потребителя | 1-ая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во населения | Макс. расход, м3/сут | Кол-во населения | Макс. расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями с централизованным холодным и горячим водоснабжением | 1400 | 382 | 1400 | 419 |
| 2 | Застройка зданиями без централизованного горячего водоснабжения | 2000 | 384 | 3950 | 853 |
| 3 | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 4340 | 239 | 3350 | 184 |
| 4 | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 100 | - | 145 |
| 5 | Поливка дорог и зеленых насаждений | 3400 | 170 | 5350 | 175 |
|  | Итого: | 7740 | 1275 | 8700 | 1776 |

Система водоснабжения с. Сотниково по степени обеспеченности подачи воды относится ко II категории (СНиП 2.04.02-84*).  Источником водоснабжения являются подземные воды.

Свободные напоры в жилых и общественных зданиях определены:

для одноэтажной застройки – 10 м,

для двухэтажной застройки – 14 м,

для трехэтажной застройки – 18 м.

Водой питьевого качества снабжается село с населением на расчетный  срок  8700 человек.

Проектная схема водоснабжения. Источником водоснабжения  с. Сотниково на первую очередь сохраняются существующие водозаборные сооружения, а на расчетный срок водоснабжение с. Сотниково проектируется от  реконструируемого городского водозабора «Левобережный»  ООО «Байкальские коммунальные системы».

ОАО «Бурятгражданпроект»  в 2006 году разработан и в настоящее время реализовывается проект «Водоснабжение Левобережной части г. Улан-Удэ», которым, в том числе,  предусматривается водоснабжение с. Сотниково.

Проектом предусматривается расширение существующих водозаборных сооружений АРЗ производительностью 4,0÷7,0 тыс.м3/сут до 15 тыс.м3/сут.

Подача воды потребителям от  городского водозабора осуществляется по схеме «скважины – РЧВ -  насосная станция II подъема – контррезервуары – потребители».

В часы максимального водопотребления вода потребителям подается от водозаборных  сооружений и двух проектируемых контррезервуаров суммарным объемом 4000м3.  В часы, когда подача насосов превышает водопотребление, вода аккумулируется в контррезервуарах.

Для определения расчетного гидравлического режима на последующих стадиях проектирования необходимо разработать проект схемы водоснабжения с. Сотниково.

Сеть водопровода села Сотниково проектируется кольцевая. Прокладка трубопроводов водопровода подземная  в непроходных каналах (совместно с сетями теплоснабжения) и бесканальная при несовпадении трассировки водопровода с тепловыми сетями. При прокладке водопровода совместно с трубопроводами тепловых сетей в непроходных каналах трубопроводы проектируются из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Для бесканальной прокладки применяются трубы полиэтиленовые  ПЭ-100 по ГОСТ 18599-2001. Соединения труб предусматриваются стыковые или электросварными муфтами. Трубопроводы прокладываются подземно из полиэтиленовых труб ПЭ-100 по ГОСТ 18599-2001. Соединения труб предусматриваются стыковые или электросварными муфтами.

На сетях предусматривается установка водопроводных колодцев, в которых устанавливаются задвижки, спускные устройства, вантузы и воздушники. В существующей и проектируемой жилой застройке предусматривается установка водоразборных колонок.  Радиус действия водоразборной колонки следует принимать не более  100 м.

Тушение пожара осуществляется от пожарных гидрантов, располагаемых в водопроводных колодцах на сетях водопровода. Расположение и количество пожарных гидрантов определяется  исходя из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200м. Тушение пожара осуществляется автонасосами пожарного депо с. Сотниково.

Водопроводные круглые колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов по т.п. 901-09-11.84**.

Средняя глубина заложения трубопроводов водопровода принимается  3,3-3,6 м.

Переходы трубопроводов водоводов под автомобильными дорогами предусматриваются в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 согласно т.п. 901-09-9.87.

4. Зоны санитарной охраны

Для водозабора предусматриваются зоны санитарной охраны. Первый пояс строгого режима охватывает место забора подземных вод и головные водопроводные сооружения: скважины и водонапорную башню. Границы первого пояса скважин проходит на расстоянии 50 м от крайних скважин и 30 м от водонапорной башни. Территория первого пояса строгого режима ограждается глухим забором высотой 2,5м и колючей проволокой на расстоянии 5м вдоль внутренней стороны ограждения площадки на высоту 1,2м  и окружается двумя рядами зеленных насаждений. В зоне внутреннего и внешнего ограждения устраивается тропа шириной 1м на расстоянии 1м от внутреннего ограждения. Устраивается наружное освещение, и организуется сторожевая охрана. Для оповещения персонала предусматривается радиотрансляционная сеть. Подъездные пути к сооружениям засыпаются песком и щебнем.

На территории 1-го пояса строго воспрещается: проживание людей, посадка высокоствольных деревьев, содержание скота, доступ посторонних лиц, применение ядохимикатов и удобрений, проведение строительных работ без согласования с органами государственного санитарного надзора.

Второй и третий пояса – пояса ограничений.  На территории этих поясов охраняются от загрязнения источники питания  подземных вод и эксплуатационные сооружения водозабора. Границы второго пояса зоны санитарной охраны устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

Расчет зон на данном этапе проектирования не возможен из-за отсутствия изысканий по разведке воды.

Во втором и третьем поясах зоны санитарной охраны источника водоснабжения запрещается:

а) загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

б) размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

В санитарные мероприятия, проводимые во втором и третьем  поясах зоны, кроме  этого следует включать:

выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин;

запрещение закачки отработавших вод в подземные пласты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнить водоносные пласты.

    - Канализация

Существующее положение. В настоящее время в селе Сотниково присутствует как централизованная, ак и децентрализованная системы водоотведения сточных вод.

Централизованное водоотведение сточных вод производится на коллектор Левобережной части г. Улан-Удэ. Сточные воды из канализованной части с. Сотниково направляются канализационной насосной станцией №3 в систему канализации Левобережной части г. Улан-Удэ, Площадка очистных сооружений Левобережной части г. Улан-Удэ находится в пос. Сотниково в удалении на 1 км вниз по течению реки Селенга. Пропускная способность коллектора до 30 тыс.куб.м/сутки, коллектор используется не на полную мощность. Состав сооружений: решетки, песколовки, песковые бункеры, блок емкостей (аэротенки-4 шт, первичные и вторичные отстойники, емкости стабилизации ила, воздуходувная, иловые площадки на производительность 12,0 тыс.куб.м/сутки). После полной биологической очистки очищенные стоки сбрасываются в р. Селенга. По данным лаборатории ООО «Байкальские коммунальные системы»  требуется доочистка очищенных сточных вод.

В остальных  кварталах с. Сотниково канализация  осуществляется за счет выгребов и  надворных уборных с последующим вывозом  жидких бытовых отходов на очистные сооружения.  Имеющиеся в селе выгреба обслуживаются не регулярно.

Расчет водоотведения. Расчетное удельное среднесуточное водоотведение от населения принято по СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Согласно п.2.1 удельное среднесуточное  (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, без учета расхода воды на восполнение противопожарного запаса воды и полив территории и зеленых насаждений.

Расчетный расход сточных вод определен с учетом коэффициента суточной неравномерности К=1,1 и удельного водоотведения для неблагоустроенной застройки 25 л/час.

Расчетные стоки сведены в таблицу 5.

Таблица 5

Суммарные расходы сточных вод

| № п/п | Наименование потребителя | 1-ая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во населения | Макс. расход, м3/сут | Кол-во населения | Макс. расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями с централизованным холодным и горячим водоснабжением | 1400 | 294 | 1400 | 322 |
| 2 | Застройка зданиями без централизованного горячего водоснабжения | 2000 | 320 | 3950 | 711 |
| 3 | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 4340 | 109 | 3350 | 84 |
| 4 | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 72 | - | 112 |
|  | Итого: | 7740 | 795 | 8700 | 1229 |

Согласно приведенной расчетной таблице, максимальный суточный расход стоков составляет  на первую очередь 795 м3/сут  и  1229 м3/сут   на расчетный срок.

Проектная схема канализации. Для существующей и перспективной застройки с. Сотниково проектируется централизованная самотечно-напорная сеть канализации.

На первую очередь для очистки и утилизации стоки перекачиваются на  существующие  Левобережные очистные  сооружения г. Улан-Удэ. Для  кварталов застройки зданиями  с водопользованием из водоразборных колонок  на первую очередь остается   выгребная канализация за счет выгребов и  надворных уборных с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на существующие Левобережные очистные сооружения полной биологической очистки. На расчетный срок проектируется обустройство централизованной канализации с отведением стоков на общегородские очистные сооружения, проектируемые предположительно в местности Уточкина падь.

Существующие очистные сооружения  оснащаются установками для  глубокой доочисткой и обеззараживания на УФ-установках до нормативных ПДК для сброса в водоемы рыбохозяйственного значения.

Для самотечной канализации используются трубы из полипропилена гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма» по ТУ 2248-001-76167990-2005; напорные сети  предусмотрены полиэтиленовые ПЭ-100  по ГОСТ 18599-2001. Стыковые соединения полипропиленовых труб «Прагма» предусматриваются с помощью муфты и специальных уплотнительных колец, а полиэтиленовых труб электросварными муфтами.

Средняя глубина заложения трубопроводов канализации принимается 2,5-3,0 м.

При невозможности прокладки трубопроводов канализации на указанной глубине, возможна прокладка на меньшей глубине  в теплоизоляции с сопровождающим греющим кабелем.

Переходы трубопроводов канализации под автомобильными дорогами предусматриваются в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 согласно т.п. 901-09-9.87.

На самотечных сетях канализации в местах поворотов, изменения уклонов и диаметров, а также на прямых участках (не менее чем через 35 м)  устраиваются смотровые колодцы. Канализационные колодцы принимаются по т.п. 902-09-22.84**.

На напорных сетях канализации предусматривается устройство смотровых переключающих камер и колодцев, в которых устанавливаются задвижки, спускные устройства, вантузы, воздушники.

    - Газоснабжение

Существующее положение. В настоящее время в с. Сотниково централизованная система газоснабжения отсутствует.

Население снабжается газом в баллонах (поставщик – ОАО "Бурятгаз").

Проектные предложения. Развитие газоснабжения и газификации МО СП «Сотниковское» предлагается осуществлять в 3 этапа.

Этап 1 – газификация СУГ.

Этап 2 – до 2015 г. газификация сжиженным природным газом (СПГ). На данном этапе к газификации принимаются крупные административные центры сельских поселений. Доставку СПГ предполагается осуществлять автомобильным и железнодорожным транспортом на терминалы в  с. Сотниково  в количестве 7769,32 тыс. м3/год.

Этап 3 – после 2015 г. Газификация сетевым природным газом.

Генеральной схемой газоснабжения и газификации Республики Бурятия   после строительства газопровода предполагается газификация  с. Сотниково от проектируемой газораспределительной станции  в с. Иволгинск.

    - Электроснабжение

Существующее положение.

Анализ существующего положения систем электроснабжения МО СП «Сотниковское»  произведён на основании исходных данных представленных Иволгинским РЭС.

В настоящее время по территории МО СП «Сотниковское» не проходят линии напряжением 35кВ и выше.

Линии напряжением 10кВ общей протяженностью около 500км.

На территории МО СП «Сотниковское» нет понизительных подстанций с высшим напряжением 35кВ и выше.

Фактическое потребление электроэнергии по МО СП «Сотниковское», составляет 3,09МВт.

В настоящее время электроснабжение МО СП «Сотниковское» и прилегающей территории выполняется от существующих подстанций «Гурульба» 35/10кВ и  «БВС» 110/10кВ.

Анализ существующего положения систем электроснабжения МО СП «Сотниковское» показывает, что построенные по кольцевой схеме линии могут обеспечить  надёжность электроснабжения потребителей  по 2 категории, а радиальные - по 3.

Проектные предложения.

В соответствии с Генеральным планом МО СП «Сотниковское», электроснабжение объектов проектируемых на территории СП,  разработано с учётом реконструкции и увеличения мощности существующих трансформаторов, а так же установкой новых (проектируемых трансформаторных подстанций).

В соответствии с «Инструкцией по проектированию электрических сетей»  РД 34.20.185-94  с дополнениями и изменениями,  расчётная коммунально-бытовая нагрузка по МО СП «Сотниковское»,  при удельной мощности 0,5 кВт/чел  на первую очередь строительства, при численности 8670 жителей составляет 4,335 МВт,  на расчётный период при численности 10790 человек,  при удельной мощности 0,62 кВт/чел  составляет  6,690 МВт.

Генеральным планом МО СП «Сотниковское», с учётом перспективного развития, предлагается развитие  и реконструкция сетей электроснабжения:

Существующие воздушные сети 0.4кВ, выполненные неизолированными проводами, поэтапно переводятся в  сети 0,4кВ выполненные самонесущим изолированным проводом СИП2А на железобетонных или деревянных с ж/б приставками опорах, совместно с  наружным освещением.

Резервное электроснабжение потребителей первой категории производится от независимых источников питания, располагаемых вблизи потребителей.

Согласно Программы комплексной застройки жилья на территории Иволгинского района на 2009-2020 годы предусматривается строительство:

| Наименование | Объём строительства |
| --- | --- |
| ТП-10/0,4кВ-250 ЛЭП-10 кВ ЛЭП-0,4 кВ Водовод | 16 шт 4,0 км определить проектом 1,0 км |

В соответствии с Программой социально-экономического развития МО СП «Сотниковское» на 2011-2015 годы на основными точками экономического роста на средне- и долгосрочную перспективу станут:

| № п/п | Наименование | Протяженность | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ВЛ-10,0 кв ТП 10/0,4 кв | 1,1 км 2 комплекта | падь Посельская, квартал Лесной |
| 2 | Строительство ВЛ-10,0 кв ТП 10/0,4 кв Строительство ВЛИ-0,4кв | 0,93 км 1 шт 1,45 км | падь Шубинская, квартал Горный |
| 3 | Строительство ВЛ-10,0 кв ТП 10/0,4 кв Строительство ВЛИ-0,4кв | 0,36 км 1 шт 1,45 км | падь Посельская, квартал Южный |
| 4 | Строительство ВЛ-10,0 кв ТП 10/0,4 кв Строительство ВЛИ-0,4кв | 1,1 км 2 шт 2,6 км | падь Посельская, квартал Садовый |
| 5 | Строительство ВЛ-10,0 кв ТП 10/0,4 кв Строительство ВЛИ-0,4кв | 0,1 км 3 шт 3,8 км | падь Шубинская, квартал Придорожный |

Связь,  радиофикация и телевидение.

Телефонная связь.

В настоящее время в МО СП «Сотниковское» расположены сотовые системы связи: «Мегафон», «МТС», «БВК», которые практически полностью покрывают весь район.

Радиофикация.

В настоящее время в МО СП «Сотниковское» системы централизованного и проводного радиовещания  отсутствуют, поэтому централизованное оповещение населения по гражданской обороне  и чрезвычайным ситуациям предусматривается по существующим каналам местного и центрального телевидения, а также подвижными средствами оповещения.

Телевидение и интернет.

В соответствии с программой социально-экономического развития  МО СП «Сотниковское» в настоящее время охват жителей телевизионным вещанием составляет 99%.

Проектные предложения.

В соответствии с программой социально-экономического развития  МО СП «Сотниковское» основной целью развития инфраструктуры связи и информатизации  на расчётный период является удовлетворение потребности в услугах электрической и почтовой связи, услугах Интернет, а также телерадиовещания.

При этом для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение эффективности работы операторов связи;

- расширение и модернизация существующих телекоммуникационных сетей, оказание современных видов услуг связи (Интернета, передачи данных, сотовой, пейджинговой связи и т.д.);

- внедрение новых информационных технологий для предоставления новых видов услуг почты в рамках федеральных целевых программ.

Телефонизация

Расчет номерной емкости телефонной сети произведен исходя из действующей на данный период нормы - один телефонный номер на семью. Коэффициент семейности для МО СП «Сотниковское» составляет 3.5 человека.

Количество семей: существующая застройка  7194:  3.5 = 2055

I очередь строительства     8670 : 3.5 = 2477

расчетный срок                   10790 : 3.5 = 3083

Необходимое количество номеров при 10-процентном количестве телефонов на производственные нужды составит:  существующая застройка  2261

I очередь строительства - 2725, расчетный срок  - 3391.

  - Транспортная инфраструктура

По территории поселения проходит автомобильная дорога федерального значения Р-258 Иркутск – Улан-Удэ – Чита, железнодорожная магистраль Иркутск – Улан-Удэ.

Расстояние между селами Сотниково и Ошурково составляет 12 км. Ближайшая железнодорожная станция – ст. Улан-Удэ.

По территории поселения проходит 103,1 км. автомобильных дорог, в т.ч. федеральная трасса 20,4 км. Внутрипоселенческие дороги требуют ремонта.

Улично-дорожная сеть села построена с учетом устоявшихся связей между функциональными зонами и обеспечивает удобные пешеходные и транспортные связи между новой и существующей застройкой.

В проекте предусмотрено благоустройство улиц и дорог: асфальтирование проезжей части дорог, тротуаров; освещение и озеленение.

На поселковой и главных улицах и дорогах производственных и коммунально-складских территорий села предусмотрено устройство усовершенствованных покрытий облегченного типа; на улицах местного движения и проездах возможно покрытий переходного типа.

Уличная сеть, имеющая покрытие улучшенное (пескогравий) требует окультуривания (грейдерование, подсыпка пескогравием, поднятие полотна, создание кюветов для стока вод)

  - Мероприятия по охране окружающей среды

Перспективная численность населения определена на основе анализа экономического состояния, территориальных возможностей и демографического прогноза естественного и механического прироста населения и маятниковой миграции. При этом перспективная численность населения села согласно расчетам составляет: на 1 очередь строительства – 8670 чел., на расчетный срок 10790 чел.

В сложившихся социально-экономических и градостроительных условиях для размещения перспективной численности населения, требуются свободные от застройки территории, поскольку в существующих границах села территориальные резервы почти полностью отсутствуют. Оценив все планировочные ограничения, имеющиеся природные и инженерно-геологические данные, комиссия по выбору площадки под перспективное развитие села пришла к выводу о необходимости освоения под перспективное жилищное строительство западного направления (долина р. Сотниково, Шубинская падь).

По инженерно-геологическим, санитарно-гигиеническим условиям рассматриваемые площадки являются благоприятными для размещения здесь селитебной зоны.

Ниже приводится перечень основных промышленно-складских предприятий села с указанием размеров занимаемых территорий и величины санитарно-защитных разрывов:

| № | Наименование | Площадь территории (га) | Размер санитарно-защитной зоны (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Госплемобъединение «Бурятское» | 9,0 | 100 |
| 3. | СПК «Пригородное»: Тепличное хозяйство МТМ Овощехранилище МТФ Центральные склады | 16,0 2,0 1,5 5,2 1,3 | Не нормируется 100 50 100 50 |
| 4. | ОКХ «Сад» | 47,0 | Не нормируется |
| 5. | АЗС МТД «Ариг Ус» | 2,25 | 50 |
| 6. | Кирпичный цех | 0,4 | 100 |
| 7. | МП «Энергетик» | 0,2 | 300 |

Территории, занятые ныне промпредприятиями, зачастую используются не рационально и имеют определенные территориальные разрывы. Поэтому предприятия должны уточнить (откорректировать) генпланы занятых ныне территорий с целью изъятия с их баланса излишков земель, и совершенствовать технологические процессы производства продукции.

Территории, занятые промпредприятиями, подлежат тщательному анализу, упорядочению, благоустройству и полному инженерному обеспечению.

В настоящее время в селе находится два кладбища: «старое», ныне закрытое, расположено южнее тепличного комплекса, и действующее, площадью 0,6 га, расположенное южнее МТФ. Площадь действующего кладбища намечено довести до нормативного значения – 1,6 га. Его территория  подлежит благоустройству и ограждению.

Согласно Акту выбора и обследования территории место расположения свалки бытового мусора остается прежним. Однако сельской администрации необходимо: 1) навести здесь порядок и прекратить бесконтрольное складирование мусора на прилегающей территории; 2) заказать проект свалки и скотомогильника; 3) территорию свалки огородить, проектные решения по ее организации реализовать за период 1-й очереди строительства, т.е. – до 2022 г.

Жилищный фонд, находящийся в пределах санитарно-защитных зон (ССЗ) промпредприятий, подлежит выносу или переоборудованию под нежилые помещения.

Территория ССЗ должна быть благоустроена и озеленена. При этом площадь озеленения должна составлять не менее 60 % от всей территории ССЗ. Со стороны селитебной территории надлежит предусмотреть полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м.

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна села являются действующие котельные и автотранспорт. По данным Госкомэкологии РБ, валовый выброс от двух крупных котельных (СПК «Пригородное» и АО «Сотниковское) составляет   за 1994 г. – 852,4 т/год, за 1995 г. – 609,68 т/год.

Проектом генплана предусматриваются мелкие котельные законсервировать. Для теплоснабжения села предлагается применять две самые крупные, ныне действующие котельные – АО «Сотниковское» и СПК «Пригородное», с вероятным переходом в перспективе к одному источнику – АО «Сотниковское».

Основными источниками загрязнения вод является отсутствие ливневой канализации на территории села, а также полномасштабной системы канализования хозяйственно-бытовых стоков.

Проектом генплана предусматривается система организованного сбора и очистки ливневых стоков с устройством прудов накопителей. Ливневые стоки проходят предварительную очистку от механических примесей и нефтепродуктов на очистных сооружениях, состоящих из песколовок, горизонтальных отстойников с камерами фильтрации, нефтеловушками, прудов дополнительного отстаивания с водосливами – аэраторами. Затем проходят доочистку в камере фильтров с заполнителями, обладающими высоко адсорбционной способностью. После очистки стоки направляются на полив прилегающих сельхозугодий.

Хозяйственно-бытовые и производственные стоки промышленных предприятий сбрасываются в городской канализационный коллектор. На территории села находится КНС №3, которая перекачивает стоки левобережной части г. Улан-Удэ на очистные сооружения производительностью 10,0 тыс. куб. м/сутки. На расчетный срок объем стоков с. Сотниково составит 2,4 тыс. куб.м/сутки.

Для отопления и горячего водоснабжения вновь проектируемой жилой застройки рекомендуется использовать нетрадиционные возобновляемые источники энергии (солнечную и ветровую). Для жилищного строительства рассматриваемой территории предлагается применить новый тип жилых домов – ЭКОДОМ, который отличается от  традиционных тем, что в нем практически полностью отсутствуют отходы жизнедеятельности человека. Все биологические отходы перерабатываются биореактором.  Экодом имеет необычную систему водоснабжения, водоочистки, отопления и канализации.

Источники теплового загрязнения водного и воздушного бассейнов от промпредприятий, расходующих воду на охлаждение, а также вредного воздействия  электромагнитных излучений на окружающую среду на рассматриваемой территории отсутствуют.

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка и уборка населенных мест является одной из составных частей мероприятий по охране окружающей среды, в современных условиях представляет собой сложную в организационном и техническом отношениях отрасль народного хозяйства.

На сегодняшний день санитарное состояние населенных мест и прилегающих к ним территорий, зеленых зон, берегов водоемов остается неудовлетворительным, несмотря на проводимые ежегодные мероприятия по санитарной очистке.

Существующее положение по вопросам санитарной очистки территории приведены без объёмов размещения отходов промышленными предприятиями на собственных объектах захоронения отходов производства и потребления:

| Существующее положение |
| --- |
| Местоположение организованной или неорганизованной свалки, полигона, мусороперерабатывающего предприятия | Количество свалок, полигона, мусороперерабатывающего предприятия | Занимаемая площадь, га санкционированная /несанкционированная | Количество размещаемых отходов, т твердых отходов, жидких отходов (неочищенных хоз-бытовых сточных вод) |
|  | Санкционированная | Не санкционированная |  |  |
| Сотниково | 1 | - | Нет данных | Нет данных |
| Ошурково | 1 | - | Нет данных | Нет данных |

В нарушение ст. 9 ФЗ «Об отходах производства и потребления» объекты размещения отходов (свалка) эксплуатируются без наличия лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов. Юридическое оформление документов на свалку (на право пользования земельными участками под объекты размещения отходов), лицензирование деятельности лиц на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов не выполняются со стороны муниципальных образований.

Следует отметить, что Главы местных самоуправлений не обеспечивают контроль за реализацией постановления Правительства РБ от 17.03.98 г. №93 «Об утверждении Правил по обращению с отходами производства и потребления на территории Республики Бурятия», который устанавливает общее требование по обращению с отходами производства, нормирование, государственный учет и отчетность. Большинством предприятий не решается проблема захоронения, обезвреживания, утилизации промышленных отходов, в том числе токсичных.

Учет требований охраны окружающей среды

В Республике действуют «Основные правила содержания территорий городов и населенных пунктов Республики Бурятия», утвержденные постановлением Правительства РБ № 399 от 02.11.99 «О мерах по улучшению санитарного состояния и благоустройства территорий городов и населенных пунктов Республики Бурятия».

  - СанПиН 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

  - Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03.

  - СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

  - Предельное количество токсичных промышленных отходов, допускаемое для складирования в накопителях (на полигонах) твердых бытовых отходов. Утвержден Минжилкомхозом РСФСР 30.05.1985 г. №85-191-1.

  - Санитарные правила содержания территории населенных мест. М., Минздрав СССР, 1988г., СанПиН 42-128-4690-88.

  - Правила разработки схем санитарной очистки городов РСФСР, 1986, АК ЖКХ.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № пп | Показатели | Ед. изм. | Исходный год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТЕРРИТОРИИ |
| 1. | Всего, | тыс. га | 31454,1 | 31454,1 |
| 1.1. | В том числе Сельскохозяйственного назначения | тыс. га | 3124,0 | 2029,0 |
| 1.2. | Населенных пунктов | тыс. га | 382,6 | 1547,3 |
| 1.3. | Промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | тыс. га | 94,4 | 24,7 |
| 1.4. | Земли лесного фонда | тыс. га | 26682,1 | 26682,1 |
| 1.5. | Земли водного фонда | тыс. га | 1171,0 | 1171,0 |
| НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1. | Численность населения – всего, | тыс. чел. | 7194 | 10790 |
| 2.2. | Плотность населения | чел/га |  |  |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1. | Жилищный фонд | тыс. м2 общ.площ. квартир | 93162,3 | 312910,0 |
| 3.2. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел | 12,95 | 29,0 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 4.1. | Протяженность автомобильных дорог, всего | км | 103,1 | 103,1 |
|  | В том числе: - федерального значения - регионального значения - местного значения - прочие | км км км км | 20,4 10,4 2,3 70,0 | 20,4 10,4 2,3 70,0 |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1. | Водопотребление, всего в том числе: | тыс. м3/сут | н/д |  |
|  | -на хоз-питьевые нужды | - // - | н/д |  |
| 5.1.2. | Производительность водозаборных сооружений | - // - | н/д |  |
| 5.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел | н/д |  |
|  | в т.ч. на хоз-питьевые нужды | - // - | н/д |  |
| 5.2.1. | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы, в том числе | тыс. м3/сут | н/д |  |
|  | -хоз-бытовых сточных вод | - // - | н/д |  |
| 5.2.2. | Из общего количества – сброс сточных вод после биологической очистки | - // - | н/д |  |
| 5.2.3. | Производительность очистных сооружений канализации | - // - | 30 | 250 |
| 5.3. | Энергоснабжение |  | н/д |  |
| 5.3.1. | Производительность централизованных источников: |  | н/д |  |
|  | -теплоснабжения | Гкал/час | н/д |  |
| 5.3.2 | Потребность в тепле | Гкал/час | н/д |  |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | - // - | н/д |  |
| РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
| 6.1. | Общее количество кладбищ | га | 2 | 2 |

# Text boxes

5

3

1

2

4